Открытое акционерное общество «Московский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт земельных ресурсов и землеустройства»

Методические рекомендации для проведения кадастровых работ по земельным участкам, позволяющих обеспечить подготовку документов для предоставления в орган кадастрового учета (межевой план)

Москва 2008 г.

Аннотация

Настоящие Методические рекомендации разработаны специалистами ОАО «МосНИиПИземлеустройства» в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми на территории Российской Федерации, и ориентированы на кадастровых инженеров, органы кадастрового учета и иных лиц, осуществляющих кадастровую деятельность. Методические рекомендации применяются при подготовке документов для предоставления в орган кадастрового учета.

Содержание

Общие положения	4

Подготовительные работы	6

Определение и/или установление границ объектов кадастровых работ на местности, их закрепление межевыми знаками, определение координат межевых знаков	6

Определение площади объектов кадастровых работ	12

Согласование местоположения границ посредством проведения собрания заинтересованных лиц или согласования в индивидуальном порядке с заинтересованным лицом	12

Оформление межевого плана	16

12.	Титульный лист	16

13.	Содержание.	19

14.	Раздел «Исходные данные»	19

15.	Раздел «Сведения о выполненных измерениях и расчетах»	22

16.	Раздел «Сведения об образуемых земельных участках и их частях»	24

17.	Раздел «Сведения об измененных земельных участках и их частях»	30

18.	Раздел «Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или измененным земельным участкам»	32

19.	Раздел «Сведения об уточняемых земельных участках и их частях»	33

20.	Раздел «Сведения об образуемых частях земельного участка»	38

21.	Раздел «Заключение кадастрового инженера»	40

22.	Оформление межевого плана в случае раздела земельного участка, в том числе с учетом изменяемого земельного участка	41

23.	Оформлении межевого плана в случае образования земельного участка путем объединения земельных участков	42

24.	Оформлении межевого плана в случае уточнения границ	42

25.	Оформление межевого плана в случае выдела земельного участка	42

26.	Оформление межевого плана на земельный участок занятый линейным объектом	44

Приложение №1	45

Приложение №2	61

Приложение №3	76

Приложение №4	89

Приложение №5	105

Приложение №6	124

Приложение № 7.	140

Приложение № 8.	153

# Общие положения

- Настоящие Методические рекомендации для проведения кадастровых работ по земельным участкам, позволяющих обеспечить подготовку документов для предоставления в орган кадастрового учета (далее - Методические рекомендации) разработаны в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми на территории Российской Федерации, в том числе Федеральным законом  от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (далее - Федеральный закон), приказом Минэкономразвития России от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».

- Настоящие Методические рекомендации ориентированы на Кадастровых инженеров, органы кадастрового учета и иных лиц, осуществляющих кадастровую деятельность.

- В соответствие с Федеральным законом кадастровой деятельностью является выполнение управомоченным лицом (кадастровым инженером) в отношении недвижимого имущества работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о таком недвижимом имуществе.

- Кадастровые работы по земельным участкам проводятся в следующих случаях:

  - При образовании нового земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

  - В связи с образованием новых земельных участков при разделе, объединении, перераспределении или выделе из земельных участков;

  - В связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка;

  - В связи с образованием части земельного участка.

- Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером на основании заключаемого в соответствии с требованиями гражданского законодательства договора подряда на выполнение кадастровых работ. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, кадастровые работы могут быть выполнены кадастровым инженером на основании определения суда.

- Под объектами кадастровых работ в данных Методических рекомендациях понимаются вновь образуемые земельные участки, ранее учтенные земельные участки, части земельных участков.

- Кадастровые работы включают следующие этапы:

- Подготовительные работы.

- Работы по установлению границ земельных участков.

2.1) При образовании новых земельных участков (частей земельных участков):

- определение границ на местности;

- вычисление площади земельного(ых) участка(ов), его части(ей);

- оформление межевого плана.

2.2) При уточнении местоположения границ существующих земельных участков:

- определение границ на местности;

- вычисление площади земельного(ых) участка(ов), его части(ей);

- подготовка проекта межевого плана;

- согласование местоположения границ земельного участка;

- окончательное оформление межевого плана.

3. Передача заказчику экземпляра(ов) результатов кадастровых работ в соответствии с договором о выполнении кадастровых работ.

# Подготовительные работы

- При проведении подготовительных работ рекомендуется принимать во внимание, что:

  - Подготовительные работы включают в себя сбор и изучение сведений государственного кадастра объектов недвижимости (далее – ГКН), государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов, каталогов (списков) координат пунктов опорной межевой сети (далее – ОМС) и иных геодезических пунктов, картографической основы, проектных решениях о вновь образуемых земельных участках, ранее составленной землеустроительной документации, материалы лесоустройства, градостроительной документации, сведений об адресах заинтересованных лиц (при проведении кадастровых работ в связи с уточнением местоположения границ и(или) площади земельных участков);

  - При проведении подготовительных работ проводится полевое обследование территории, на которой планируется выполнение кадастровых работ для выявления состояния межевых знаков, пунктов ОМС и иной геодезической основы;

  - Подготовка разбивочного чертежа при установлении границ по документам, содержащим проектное положение границ (проекты границ, схемы расположения земельных участков).

# Определение и/или установление границ объектов кадастровых работ на местности, их закрепление межевыми знаками, определение координат межевых знаков

- При определении границ объектов кадастровых работ на местности, их закреплении межевыми знаками и определении координат межевых знаков следует принимать во внимание, что:

  - Положение на местности характерных точек границ земельного участка описывается их плоскими прямоугольными координатами, вычисленными в системе координат, принятой для ведения государственного кадастра недвижимости.

  - Для определения плоских прямоугольных координат характерных точек границ земельного участка используются спутниковые, геодезические, фотограмметрические, картометрические, аналитические методы, а также их сочетание (комбинированный метод).

  - Геодезической основой для определения плоских прямоугольных координат характерных точек границ земельного участка являются пункты государственной геодезической сети (далее – ГГС)  и пункты ОМС, качество и плотность которых обеспечивает достижение установленной нормативной стоимости определения местоположения объектов недвижимости (таблица 1).

  - Точность местоположения характерных точек границ земельного участка зависит от правового режима земельного участка (категории земель и вида разрешенного использования), а также срока предоставления (формирования) земельного участка.

Таблица 1.

Нормативная точность местоположения характерных точек границ земельных участков.

| №№ п.п. | Виды правового режима земельных участков | Среднеквадратическая погрешность (Мt) положения характерных точек границ земельных участков относительно ближайшего пункта исходной геодезической основы, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Земельные участки, находящиеся или предоставляемые на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения, аренды на срок более 5 лет | Земельные участки, находящиеся или предоставляемые на праве срочного пользования или аренды на срок от года до пяти лет |
| 1 | Земли поселений (города): |  |  |
|  | - земельные участки граждан, предназначенные для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства | 0,50 | 1,00 |
|  | - земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования и рекреации | 1,00 | 1,00 |
|  | - земельные участки (земли), находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и никому не предоставленные | 1,00 | 1,00 |
|  | - для иных целей | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Земли поселений (поселки, сельские населенные пункты): |  |  |
|  | - земельные участки граждан, предназначенные для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства | 0,50 | 1,00 |
|  | - земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования и рекреации | 1,00 | 1,0 |
|  | - земельные участки (земли), находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и никому не предоставленные | 1,00 | 1,00 |
|  | - для иных целей | 0,20 | 1,00 |
| 3 | Земли, предоставленные за чертой поселений для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства | 0,50 | 2,50 |
| 4 | Земли промышленности и иного специального назначения | 0,50 | 2,50 |
| 5 | Земли сельскохозяйственного назначения (за исключением земель, указанных в п.3) | 2,50 | 12,50 |
| 6 | Земли особо охраняемых природных территорий, земли лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса | 5,00 | 12,50 |

  - Предельная погрешность положения характерных точек границ земельного участка принимается равной удвоенному значению среднеквадратической погрешности (Мt).

  - По желанию заказчика договора подряда на выполнение кадастровых работ определение местоположения характерных точек границ земельного участка может быть выполнено с более высокой точностью, чем предусмотрено в таблице 1, что должно быть отражено в договоре подряда.

  - Положение характерных точек границ земельного участка при восстановлении на местности границ земельного участка на основе сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости, определяется с точностью, соответствующей данным, представленным в таблице 1.

  - Координаты характерных точек границ земельного участка, вычисленные при ранее проводимых работах по определению местоположения границ земельного участка (межевание земельного участка или кадастровые работы) или по земельным участкам смежным с ним, не переопределяются, если их точность соответствует нормативным значениям, представленным в таблице 1.

  - За фактическую среднеквадратическую погрешность Мt принимают ее расчетное значение, отнесенное к характерной точке,  имеющую наибольшую погрешность. При этом расчетное значение среднеквадратической погрешности Мt не должно превышать ее соответствующего нормативного значения (таблица 1) с учетом видов правового режима земельных участков.

  - Оценка точности в определении среднеквадратических погрешностей зависит от метода работ по определению координат характерных точек границ земельного участка.

  - Выбор метода определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей зависит от нормативной точности определения таких координат, установленной для земельных участков определенного целевого назначения и разрешенного использования. Метод определения координат выбирается кадастровым инженером с учетом имеющихся исходных сведений.

  - В случае когда положение характерных точек границ земельного участка определяется спутниковым методом среднеквадратическую погрешность Мt рассчитывают в процессе обработки GPS измерений специализированным программным обеспечением, сертифицированном на территории Российской Федерации.

  - При определении местоположения характерных точек границ земельных участков геодезическим методом величина среднеквадратической погрешности Мt  зависит от способа определения координат (теодолитный ход,  опирающийся на два исходных пункта ГГС, на один пункт ГГС, полярный способ, прямые, обратные,  комбинированные засечки и т.д.).

  - При определении местоположения характерных точек границ земельных участков, совмещенных с контурами географических объектов, фотограмметрическим и картометрическим методами,  среднеквадратическую погрешность Мt принимают равной:

    - 0,3 и 0,5 мм на карте (плане) для городских и сельских населенных пунктов;

    - 0,5…0,7 мм на карте (плане) для земель сельскохозяйственного и иного назначения.

  - Если масштаб кадастровой карты не установлен, то для земель населенных пунктов он принимается равным 1:2000, а для иных земель 1:10 000.

  - Закрепление характерных точек границ земельного участка на местности межевыми знаками осуществляется по желанию заказчика кадастровых работ. Конструкция межевого знака определяется договором подряда. В случае закрепления характерных точек границы межевыми знаками их координаты относятся к фиксированным (обозначенным) центрам межевых знаков.

# Определение площади объектов кадастровых работ

- При определении площади объектов кадастровых работ рекомендуется принимать во внимание, что:

  - Площадь земельного участка вычисляется аналитическим методом по координатам характерных точек границ земельного участка.

  - Для расчета предельно допустимой погрешности определения площади земельного участка (∆Р) применяют формулу:

∆Р = 2,5 Мt√Р, где

Мt – нормативная точность местоположения характерных точек границ земельных участков, м.

Р – фактическая площадь земельного участка,  кв.м.

  - Предельный максимальный и минимальный размеры земельных участков Рmax и Pmin указываются в соответствии с градостроительным регламентом, законом субъекта РФ, нормативным правовым актом органа местного самоуправления, утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка.

# Согласование местоположения границ посредством проведения собрания заинтересованных лиц или согласования в индивидуальном порядке с заинтересованным лицом

- При согласовании местоположения границ с заинтересованными лицами рекомендуется принимать во внимание, что:

  - В случае выполнения кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастрового учета заявления об учете изменений земельного участка в связи с уточнением местоположения его границ проводится согласование местоположения границ с лицами, обладающими смежными земельными участками на праве:

    - собственности (за исключением случаев, если такие смежные земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставлены гражданам в пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование либо юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями либо казенными предприятиями, в постоянное (бессрочное) пользование);

    - пожизненного наследуемого владения;

    - постоянного (бессрочного) пользования (за исключением случаев, если такие смежные земельные участки предоставлены государственным или муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, органам государственной власти или органам местного самоуправления в постоянное (бессрочное) пользование);

    - аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять лет).

  - Согласование местоположения границ проводится по выбору заказчика кадастровых работ с установлением границ земельных участков на местности или без установления границ земельных участков на местности. Заинтересованное лицо вправе потребовать согласования местоположения границ с их установлением на местности. В этом случае такое согласование осуществляется с установлением соответствующих границ на местности, за исключением следующих случаев:

    - земельные участки, местоположение границ которых согласовывается, являются лесными участками, земельными участками в составе земель особо охраняемых природных территорий и объектов или в составе земель сельскохозяйственного назначения, предназначенных для осуществления традиционного природопользования коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

    - подлежащее согласованию местоположение границ земельных участков определено посредством указания на природные объекты или объекты искусственного происхождения либо их внешние границы, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости, что позволяет определить подлежащее согласованию местоположение границ таких земельных участков;

    - подлежащее согласованию местоположение границ земельных участков определено местоположением на одном из таких земельных участков линейного объекта и нормами отвода земель для его размещения.

  - Согласование местоположения границ по выбору кадастрового инженера проводится посредством проведения собрания заинтересованных лиц или согласования в индивидуальном порядке с заинтересованным лицом.

  - Согласование местоположения границ посредством проведения собрания заинтересованных лиц без установления границ земельных участков на местности осуществляется на территории населенного пункта, в границах которого расположены соответствующие земельные участки или который является ближайшим населенным пунктом к месту расположения соответствующих земельных участков.

  - В случае согласования местоположения границ посредством проведения собрания заинтересованных лиц извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ вручается данным лицам или их представителям под расписку, направляется по их почтовым адресам посредством почтового отправления с уведомлением о вручении и по адресам их электронной почты в соответствии с кадастровыми сведениями, либо опубликовывается в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации соответствующего муниципального образования. Опубликование извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ допускается в случае, если:

    - в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о почтовом адресе любого из заинтересованных лиц или получено извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ, направленное заинтересованному лицу посредством почтового отправления, с отметкой о невозможности его вручения;

    - смежный земельный участок расположен в пределах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения и относится к имуществу общего пользования, либо входит в состав земель сельскохозяйственного назначения и находится в собственности более чем пяти лиц, либо входит в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

  - Если местоположение соответствующих границ земельных участков не согласовано (отсутствует подпись в акте согласования) заинтересованным лицом (его представителем) и не представлены возражения в письменной форме с их обоснованием,  то местоположение соответствующих границ земельных участков считается согласованным, о чем в акте согласования местоположения границ вносится соответствующая запись. В этом случае к межевому плану прилагаются документы, подтверждающие соблюдение установленного порядка извещения указанного лица.

Обоснованными признаются возражения, представленные относительно местоположения границ земельных участков.

  - При наличии неснятых возражений относительно местоположения границ земельного участка, межевой план оформляется для передачи заказчику кадастровых работ в целях разрешения спора в судебном порядке.

  - В случае согласования местоположения границ земельного участка в индивидуальном порядке при наличии подписи заинтересованного лица в графе «Способ и дата извещения» акта согласования ставится прочерк.

# Оформление межевого плана

## При заполнении титульного листа межевого плана рекомендуется принимать во внимание, что:

  - Титульный лист входит в обязательный состав текстовой части межевого плана. Текст (содержание, реквизиты) титульного листа межевого плана должен размещаться на одном листе. Допускается размещать описание видов выполненных кадастровых работ и  (или) цели кадастровых работ на дополнительном листе. При этом в соответствующем реквизите титульного листа приводится запись «приведено на дополнительном листе». Дополнительный лист включается в состав межевого плана после титульного листа.

  - Виды выполненных кадастровых работ, реквизит «1» титульного листа заполоняется в виде связного текста, например: «1. Межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ, например, в связи с:

    - образованием земельного участка путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами …;

    - образованием двух (указывается количество) земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым номером …, расположенного … (указывается адрес или местоположение земельного участка);

    - образованием трех (указывается количество) земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами …;

    - образованием трех (указывается количество) земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами … и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

    - образованием земельного участка (в случае образования нескольких земельных участков указывается их количество) путем выдела в счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером …, расположенный … (указывается адрес или местоположение земельного участка);

    - образованием земельного участка (в случае образования нескольких земельных участков указывается их количество) из состава единого землепользования с кадастровым номером …;

    - образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного … (указывается адрес или местоположение образуемого земельного участка);

    - образованием части (частей) земельного участка с кадастровым номером …, расположенного … (указывается адрес или местоположение земельного участка);

    - уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером…, расположенного …(указывается адрес или местоположение земельного участка);

  - Реквизит «2» «Цель кадастровых работ» титульного листа межевого плана заполняется, если образование земельных участков связано с выделом земельных участков в счет доли (долей) в праве на земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целями осуществления видов деятельности, предельными размерами, местоположением образуемых новых земельных участков.

  - Реквизит «3» титульного листа межевого плана «Сведения о заказчике кадастровых работ» заполняется:

    - в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии), подпись заказчика (с указанием фамилии и инициалов), дата приемки кадастровых работ заказчиком;

    - в отношении юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, иностранного юридического лица -полное наименование (в отношении иностранного юридического лица дополнительно указывается страна регистрации (инкорпорации), подпись представителя с расшифровкой в виде фамилии и инициалов представителя и занимаемой должности. Подпись представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления, российского или иностранного юридического лица, имеющего право действовать от их имени без доверенности, заверяется оттиском печати органа государственной власти,  органа местного самоуправления, российского или  иностранного юридического лица  и указывается дата приемки кадастровых работ заказчиком.

  - В случае подготовки межевого плана юридическим лицом, имеющим право осуществлять работы по территориальному землеустройству, на титульном листе (реквизит «4» «Сведения о кадастровом инженере») вместо номера квалификационного аттестата кадастрового инженера приводится основной государственный регистрационный номер юридического лица, а в отношении физического лица – индивидуальный номер налогоплательщика;

В строке, предусмотренной для внесения сведений о фамилии, имени и отчестве кадастрового инженера, после указания сведений о лице, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, приводится полное наименование такого юридического лица.

  - В графе «дата» указывается дата подготовки окончательной редакции межевого плана кадастровым инженером (дата завершения кадастровых работ).

## При заполнении «содержания» межевого плана рекомендуется принимать во внимание, что в содержании межевого плана приводятся наименования разделов межевого плана и документов, включенных в состав приложения.

## При заполнении раздела «Исходные данные» межевого плана рекомендуется принимать во внимание, что:

  - Лист «Исходные данные» межевого плана входит в обязательный состав текстовой части межевого плана.

  - В таблицу реквизита «1» «Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана» построчно вносятся сведения о документах, на основании которых подготовлен межевой план:

    - кадастровая выписка, содержащая сведения ГКН об определенном земельном участке;

    - кадастровый план территории, содержащий сведения об определенной территории;

  - Также в таблицу реквизита «1» вносятся сведения о документах, использованных при подготовке межевого плана:

    - картографические материалы и/или землеустроительная документация, хранящиеся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства;

    - документы градостроительного зонирования (правила землепользования и застройки);

    - нормативно-правовые акты, устанавливающие предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков;

    - документация по планировке территории (проекты межевания территорий);

    - схема расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий, утвержденная органом местного самоуправления;

    - проекты границ земельных участков, проекты организации и застройки территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, проекты перераспределения сельскохозяйственных угодий и иных земель сельскохозяйственного назначения, утвержденные в установленном порядке;

    - материалы лесоустройства, утвержденные в установленном порядке;

    - решения о предварительном согласовании мест размещения объектов, решения о предоставлении земельных участков:

    - документы о правах на земельные участки;

    - судебные акты, вступившие в законную силу;

    - иные документы, предусмотренные законодательством.

  - Первыми в таблицу включаются сведения о документах, на основании которых подготовлен межевой план. В отношении использованных при подготовке межевого плана картографических материалов дополнительно к основным реквизитам документов указываются: масштаб соответствующего картографического произведения, дата его создания и дата последнего обновления.

  - В реквизите «2» «Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке межевого плана» указываются сведения о государственной геодезической сети или опорной межевой сети, которые применялись при выполнении кадастровых работ. Значения координат указываются в метрах с округлением до 0,01 м.

  - В реквизит «3» раздела «Исходные данные» вносятся сведения о приборах (инструментах, аппаратуре), которые применялись при выполнении кадастровых работ. Указывается наименование прибора, реквизиты сертификата прибора: «Сертификат об утверждении типа средств измерений  серия… №… действителен до …г., зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №…  «….»…г., реквизиты свидетельства о поверке прибора: «Свидетельство о поверке № …. от «…»…г.,  действительно до «…»…г.

  - Реквизит «4» раздела «Исходные данные» заполняется при наличии на земельном(ых) участке(ах), в отношении которого(ых) проводятся кадастровые работы, объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в ГКН.

  - В случае, если договором подряда на выполнение кадастровых работ предусмотрено составление межевого плана, включающего сведения о частях земельного участка, занятых зданиями, сооружениями или объектами незавершенного строительства, реквизит «4» «Сведения о частях исходных, измененных или уточняемых земельных участков» заполняется независимо от наличия в ГКН сведений о таких объектах недвижимости, при условии, что такие объекты ранее учитывались в установленном законом порядке. В данном случае указываются: наименование (вид) расположенных на земельном участке объектов недвижимости и данные, позволяющие идентифицировать такие объекты (например, государственный учетный номер, присвоенный объекту недвижимости органом (организацией) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризацией, условный номер, присвоенный органом, осуществившем государственную регистрацию права на такой объект и т.д.), с указанием названия и реквизитов документа, содержащего эти сведения.

  - Реквизит «5» раздела «Исходные данные» «Сведения о частях исходных, измененных или уточняемых земельных участков» заполняется при наличии  в ГКН сведений о поставленных на государственный кадастровый учет частях исходного, измененного или уточняемого земельного участка.

  - Если измененным земельным участком является ранее учтенный земельный участок, представляющий собой единое землепользование, вместо учетных номеров частей земельного участка приводятся кадастровые номера входящих в состав единого землепользования земельных участков.

## При заполнении раздела «Сведения о выполненных измерениях и расчетах» межевого плана рекомендуется принимать во внимание, что:

  - Лист «Сведения о выполненных измерениях и расчетах» является обязательным листом текстовой части межевого плана во всех случаях, кроме случая подготовки межевого плана в отношении земельного участка, образуемого в результате объединения земельных участков.

  - В реквизите «1» раздела «Сведения о выполненных измерениях и расчетах» указывается метод определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей, который применялся при осуществлении кадастровых работ: метод спутниковых геодезический измерений,  геодезический, фотограмметрический или картометрический.

  - В случае, если координаты характерных точек границы земельного участка определялись несколькими методами, в таблице «Метод определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей» вносятся наименования всех примененных методов определения координат характерных точек границы земельного участка с указанием в графе «кадастровый номер или обозначение земельного участка»  обозначений характерных точек границы земельного участка, в соответствии с условными обозначениями  на Чертеже.

  - В реквизитах «2» и «3» раздела «Сведения о выполненных измерениях и расчетах» «Точность положения характерных точек границ земельных участков» и «Точность положения характерных точек границ частей земельных участков» указывается, в зависимости от метода определения координат характерных точек границ земельных участков, формула, примененная для расчета среднеквадратической погрешности  положения  характерных точек границ земельных участков, или специализированное программное обеспечение, сертифицированное на территории РФ, с указанием реквизитов сертификата и лицензии, позволяющее определить среднеквадратическую погрешность  положения  характерных точек границ земельных участков в процессе обработки геодезических измерений.

  - При определении местоположения характерных точек границ земельных участков фотограмметрическим и картометрическим методами указывается среднеквадратическая погрешность  положения  характерных точек границ земельных участков, рассчитанная с учетом масштабов исходных картографических материалов.

  - В случае, если для определения координат характерных точек границ земельного участка и (или) частей земельного участка применялись различные методы либо координаты характерных точек границы земельного участка определены с различной точностью, в графу «3» реквизита «2» и в графу «4» реквизита «3» раздела «Сведения о выполненных измерениях и расчетах» сведения о способе определения среднеквадратической погрешности  положения  характерных точек границ земельных участков вносятся построчно с указанием обозначений, в графе «кадастровый номер или обозначение земельного участка»,  характерных точек границ земельного участка (частей земельных участков),  в соответствии с условными обозначениями на Чертеже.

  - В реквизитах «4» и «5» раздела «Сведения о выполненных измерениях и расчетах» значение площади земельных участков  (частей земельных участков) указывается в квадратных метрах с округлением до 1 (одного) квадратного метра. Формула для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка приведена в   п.9.1 Методических рекомендаций.

## При заполнении раздела «Сведения об образуемых земельных участках и их частях» межевого плана рекомендуется принимать во внимание, что:

  - Раздел «Сведения об образуемых земельных участках и их частях» включается в состав межевого плана, подготавливаемого в результате кадастровых работ по образованию земельных участков путем раздела, перераспределения или выдела.

  - Реквизиты раздела «Сведения об образуемых земельных участках и их частях» представляют собой таблицы, количество которых должно соответствовать количеству образуемых земельных участков.

  - В реквизите «1» раздела «Сведения об образуемых земельных участках и их частях» заполняется обозначение земельного участка в виде:

    - двоеточия и сочетания заглавных букв русского алфавита «ЗУ» с числом, записанным арабскими цифрами (например, :ЗУ1) – при образовании земельных участков путем перераспределения, а так же в случае образования земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

    - кадастрового номера исходного земельного участка, двоеточия и сочетания заглавных букв русского алфавита «ЗУ» с числом, записанным арабскими цифрами (например, 19:05:010203:123:ЗУ1) – при образовании земельных участков путем раздела и выдела.

  - В графы «Обозначение характерных точек границы» вносятся обозначения характерных точек границы образуемого земельного участка, в соответствии с условными обозначениями на Чертеже, начиная с точки, расположенной с северо-западной части Чертежа по часовой стрелке. Список характерных точек границы должен завершаться обозначением начальной точки.

  - Координаты характерных точек границы образуемого земельного участка указываются с точностью до 0,01 м, а в графу «средняя квадратическая погрешность положения характерной точки» вносится фактическое значение среднеквадратической погрешности, рассчитанное в зависимости от метода работ по определению координат, с точностью до 0,01 м.

  - Описание закрепления точек границ образуемого земельного участка заполняется в отношении новых точек границ земельных участков, если точки закреплены долговременными объектами (например, бетонный пилон, и т.д.), а в остальных случаях в графе проставляется прочерк.

  - В реквизит «2» раздела «Сведения об образуемых земельных участках и их частях» вносятся сведения об образуемых частях границы земельного участка, расположенных между двумя последующими характерными точками границы, с указанием горизонтального проложения по каждой части границы, с точностью до 0,01 м. В графу «Описание прохождения части границы» в виде связного текста заносится описание прохождения отдельных частей границы земельного участка, если такие части границы совпадают с местоположением внешних границ природных объектов и (или) объектов искусственного происхождения, в том числе линейных объектов, сведения о которых содержатся в ГКН.

  - Реквизит «3» раздела «Сведения об образуемых земельных участках и их частях» заполняется в отношении образуемых частей земельных участков или в отношении существующих частей земельных участков, если в результате кадастровых работ уточнено местоположение границы части земельного участка.

  - В графе учетный номер или обозначение части реквизита «3» указывают кадастровый номер образуемого земельного участка,  наклонная черта и учетный номер части земельного участка, в отношении существующих частей земельных участков, например, 19:05:010203:123:ЗУ1/1, или кадастровый номер образуемого земельного участка,  наклонная черта и сочетания строчных букв русского алфавита «чзу» с числом, записанным арабскими цифрами, в отношении образуемых частей земельных участков, например,  19:05:010203:123:ЗУ1/чзу1 или :ЗУ1/чзу1.

  - Сведения о каждой части образуемого земельного участка в таблице реквизита «3» отделяются строкой, предназначенной для включения сведений об идентификаторе части (учетном номере или обозначении части земельного участка).

  - Координаты характерных точек частей земельных участков указываются с точностью до 0,01 м, а в графу «средняя квадратическая погрешность положения характерной точки» вносится фактическое значение среднеквадратической погрешности, рассчитанное в зависимости от метода работ по определению координат, с точностью до 0,01 м.

  - Графа «Примечание» заполняется в случае, если граница части земельного участка совпадает с границей земельного участка. В данном случае в соответствующей строке графы «примечание» указывается обозначение характерной точки границы земельного участка.

  - Сведения об адресе земельного участка вносят в строку «1» реквизита «4» раздела «Сведения об образуемых земельных участках и их частях» на основании акта органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченных присваивать адреса земельным участкам. Заверенная кадастровым инженером копия такого акта помещается в Приложение. При отсутствии присвоенного в установленном порядке адреса земельного участка вносится описание местоположения земельного участка с указанием наименования субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, улицы (проспекта, шоссе, переулка и т.д.).

  - По желанию заказчика кадастровых работ описание местоположения земельного участка, при наличии на нем объекта недвижимого имущества, дополнительно может включать:

    - слова «на земельном участке расположен»;

    - вид объекта недвижимого имущества (здание, сооружение, объект незавершенного строительства);

    - кадастровый или иной номер такого объекта (при наличии);

    - адрес такого объекта (при наличии).

  - Если земельный участок расположен в границах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, в описании местоположения земельного участка дополнительно указывается наименование такого некоммерческого объединения.

  - В отношении лесных участков дополнительно в описании местоположения указываются: наименование лесничества и лесопарка, номера лесных кварталов, к которым относится указанный участок (если такие номера имеются).

  - Сведения о категории земель образуемого земельного участка в строке «2» реквизита «4» должны соответствовать сведениям ГКН о категории земель исходного земельного участка, а в случае образования земельного участка из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель – сведениям, содержащимся в документе, подтверждающем в соответствии с федеральным законом принадлежность данного земельного участка к определенной категории земель. Заверенная кадастровым инженером копия такого документа включается в состав Приложения.

  - В отношении лесных участков дополнительно к сведениям о категории земель при наличии приводится информация о целевом назначении лесов – защитные леса (категория защитных лесов), эксплуатационные леса или резервные леса.

  - Вид разрешенного использования (строка «3» реквизита «4») образуемых земельных участков должен соответствовать сведениям  ГКН о виде разрешенного использования исходного земельного участка, за исключением случаев, установленных законодательством РФ. В таких случаях вид разрешенного использования образуемого земельного участка указывается в соответствии с декларацией заинтересованного лица о выбранном виде разрешенного использования земельного участка на основании градостроительного регламента либо на основании иного акта органа государственной власти или органа местного самоуправления, определяющего вид разрешенного использования образуемого земельного участка. Заверенная кадастровым инженером копия документа, в соответствии с которым сведения о разрешенном использовании земельного участка внесены в межевой план, включается в состав Приложения

  - Если в соответствии с законодательством РФ устанавливается дополнительное наименование земельного участка (например, лесной участок, приусадебный земельный участок и т.п.), после сведений о виде разрешенного использования земельного участка в строке «3» реквизита «4» дополнительно указывается такое наименование.

  - В графе «4» реквизита «4» указывается фактическая площадь земельного участка и величина погрешности определения площади с точностью до 1 кв.м. Расчет погрешности определения площади представлен в п. 9.1 Методических рекомендаций.

  - Предельный максимальный и минимальный размеры земельных участков Рmax и Pmin указываются в соответствии с градостроительным регламентом, законом субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель. При отсутствии указанных  актов в графе «5» ставится прочерк.

  - Строка 6 реквизита «4» раздела «Сведения об образуемых земельных участках и их частях» заполняется при наличии на исходном земельном участке объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в ГКН.

  - Графа «7» реквизита «4» заполняется  если ограничение (обременение) права установлено или устанавливается в отношении всего земельного участка.

  - Реквизит «5» раздела «Сведения об образуемых земельных участках и их частях» заполняется в отношении существующих частей земельных участков, которые сохраняются в прежних либо уточняемых границах на образуемых земельных участках, а также в отношении образуемых частей земельных участков. При этом Графа «±∆Р, м2» заполняется в отношении образуемых частей земельных участков, а также в случае, если в результате уточнения местоположения границы существующей части земельного участка изменилась ее площадь.

  - Графа «Характеристика части» заполняется:

    - в отношении существующих частей земельных участков на образуемых земельных участках - на основании сведений ГКН;

    - в отношении образуемых частей земельных участков – на основании актов органов государственной власти или органов местного самоуправления, договоров, вступивших в законную силу судебных актов.

Заверенные кадастровым инженером копии таких документов включаются в Приложение.

## При заполнении раздела «Сведения об измененных земельных участках и их частях» межевого плана рекомендуется принимать во внимание, что:

  - Раздел «Сведения об измененных земельных участках и их частях» включается в состав межевого плана в случае, если межевой план подготовлен в результате кадастровых работ по образованию земельных участков путем:

    - выдела в счет доли (долей) в праве общей собственности на измененный земельный участок;

    - раздела исходного земельного участка (в случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, либо в случае раздела земельного участка, представляющего собой единое землепользование).

  - В реквизите «1» раздела «Сведения об измененных земельных участках и их частях» строка «2» заполняется при наличии на исходном или измененном земельном участке объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в ГКН, строка «3» заполняется,  если в отношении всего земельного участка установлено или устанавливается ограничение (обременение) права.

  - Реквизит «2» раздела «Сведения об измененных земельных участках и их частях» заполняется в отношении существующих частей земельных участков, которые сохраняются в прежних либо уточняемых границах на измененных земельных участках, а также в отношении образуемых частей земельных участков. Графа «Учетный номер или обозначение части заполняется в соответствии с условными обозначениями: указывают кадастровый номер измененного земельного участка,  наклонная черта и учетный номер части земельного участка, в отношении существующих частей земельных участков, например, 50:49:0020104:787/1, или кадастровый номер измененного земельного участка,  наклонная черта и сочетания строчных букв русского алфавита «чзу» с числом, записанным арабскими цифрами, в отношении образуемых частей земельных участков, например,  50:49:0020104:787/чзу1. Фактическая площадь части земельного участка указывается с точностью до 1 кв.м.

  - Графа «±∆Р, м2» заполняется в отношении образуемых частей земельных участков, а также в случае, если в результате уточнения местоположения границы существующей части земельного участка изменилась ее площадь.

  - Графа «Характеристика части» заполняется:

    - в отношении существующих частей земельных участков, в уточняемых границах земельных участков - на основании сведений ГКН;

    - в отношении образуемых частей земельных участков – на основании актов органов государственной власти или органов местного самоуправления, договоров, вступивших в законную силу судебных актов.

  - Реквизит «3» раздела «Сведения об измененных земельных участках и их частях» заполняется в отношении образуемых частей земельных участков или в отношении существующих частей земельных участков, если в результате кадастровых работ уточнено местоположение границы части земельного участка.  Сведения о каждой части земельного участка в таблице реквизита «3»  отделяются строкой с указанием обозначения части.

  - Координаты характерных точек частей земельных участков указываются с точностью до 0,01 м, а в графу «средняя квадратическая погрешность положения характерной точки» вносится фактическое значение среднеквадратической погрешности, рассчитанное в зависимости от метода работ по определению координат, с точностью до 0,01 м.

  - Графа «Примечание» заполняется в случае, если граница части земельного участка совпадает с границей земельного участка. В данном случае в соответствующей строке графы «примечание» указывается обозначение характерной точки границы земельного участка.

## При заполнении раздела «Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или измененным земельным участкам» межевого плана рекомендуется принимать во внимание, что:

  - Раздел «Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или измененным земельным участкам» включается в состав межевого плана, подготавливаемого в результате кадастровых работ по образованию земельных участков путем объединения, раздела, перераспределения или выдела.

  - Если образуемый (измененный) земельный участок имеет непосредственный доступ к землям или земельным участкам общего пользования, в графе «3» раздела «Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или измененным земельным участкам» указываются слова «земли (земельные участки) общего пользования».

## При заполнении раздела «Сведения об уточняемых земельных участках и их частях» межевого плана рекомендуется принимать во внимание, что:

  - Раздел «Сведения об уточняемых земельных участках и их частях» включается в состав текстовой части межевого плана, подготавливаемого в результате кадастровых работ по уточнению сведений ГКН о местоположении границы и (или) площади земельного участка.

  - В графы «Обозначение характерных точек границы» раздела «Сведения об уточняемых земельных участках и их частях» вносятся обозначения характерных точек границ земельного участка или части земельного участка, в соответствии с условными обозначениями на Чертеже, начиная с точки, расположенной с северо-западной части Чертежа по часовой стрелке. Список характерных точек границы должен завершаться обозначением начальной точки.

  - В случае, если граница земельного участка представляет собой несколько замкнутых контуров, в реквизите «1»  «Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером …» вносятся сведения обо всех характерных точках границы. При этом местоположение каждого контура отделяется в таблице незаполненной  строкой.

  - В реквизите «1» раздела «Сведения об уточняемых земельных участках и их частях» указываются:

    - существующие координаты характерных точек границы уточняемого земельного участка и частей земельного участка, при наличии таких координат в ГКН, с точностью до 0,01 м;

    - уточненные координаты характерных точек границ земельного участка, полученные в процессе проведения кадастровых работ, в системе координат, принятой для ведения государственного кадастра недвижимости, с точностью до 0,01 м;

    - нормативная точность определения координат характерных точек границ в зависимости от категории земель и вида разрешенного использования, а также срока предоставления земельного участка (Таблица 1);

    - описание закрепления новых и существующих точек границ земельного участка, местоположение которых уточнено в результате кадастровых работ, в случае, если точки закреплены долговременными объектами (например, бетонный пилон, и т.д.), а в остальных случаях в графе проставляется прочерк.

  - В реквизит «2» раздела «Сведения об уточняемых земельных участках и их частях» вносятся сведения об уточняемых частях границы, расположенных между двумя последующими характерными точками границы земельного участка, с указанием горизонтального проложения по каждой части границы, с точностью до 0,01 м. В случае, если граница земельного участка представляет собой несколько замкнутых контуров, обозначение частей границы каждого контура отделяется в таблице незаполненной  строкой.

  - В графу «Описание прохождения части границы» в виде связного текста заносится описание прохождения отдельных частей границы земельного участка, если такие части границы совпадают с местоположением внешних границ природных объектов и (или) объектов искусственного происхождения, в том числе линейных объектов, сведения о которых содержатся в ГКН.

  - Реквизит «3» раздела «Сведения об уточняемых земельных участках и их частях» заполняется в отношении образуемых частей земельных участков или в отношении существующих частей земельных участков, если в результате кадастровых работ уточнено местоположение границы части земельного участка.

  - В графе учетный номер или обозначение части реквизита «3» указывают кадастровый номер уточняемого земельного участка,  наклонная черта и учетный номер части земельного участка, в отношении существующих частей земельных участков, например, 50:49:0020104:787/1, или кадастровый номер уточняемого земельного участка,  наклонная черта и сочетания строчных букв русского алфавита «чзу» с числом, записанным арабскими цифрами, в отношении образуемых частей земельных участков, например,  50:49:0020104:787/чзу1.

  - Сведения о каждой части земельного участка в таблице реквизита «3»  отделяются строкой с указанием обозначения части.

  - Координаты характерных точек частей земельных участков указываются с точностью до 0,01 м, а в графу «средняя квадратическая погрешность положения характерной точки» вносится фактическое значение среднеквадратической погрешности, рассчитанное в зависимости от метода работ по определению координат, с точностью до 0,01 м.

  - Графа «Примечание» заполняется в случае, если граница части земельного участка совпадает с границей земельного участка. В данном случае в соответствующей строке графы «примечание» указывается обозначение характерной точки границы или части границы земельного участка.

  - В графу «значение характеристики» реквизита «4» раздела «Сведения об уточняемых земельных участках и их частях» включаются сведения о:

    - фактической площади земельного участка, определенной в результате выполнения кадастровых работ, и величины рассчитанной погрешности определения площади, с точностью до 1 кв.м.;

    - площади земельного участка по сведениям ГКН, с точностью до 1 кв.м.;

    - сведения о расхождении фактической и по сведениям ГКН площадей земельного участка, с точностью до 1 кв.м.;

    - предельном минимальном и максимальном размере земельного участка, в соответствии с градостроительным регламентом, законом субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель. При отсутствии указанных  актов в графе ставится прочерк;

    - кадастровом или ином номере объекта недвижимости, расположенного на земельном участке;

    - содержании ограничения (обременения) права установленного (устанавливаемого) в отношении всего земельного участка  (иные сведения).

  - Реквизит «5» раздела «Сведения об уточняемых земельных участках и их частях» заполняется в отношении существующих частей земельных участков, которые сохраняются в прежних либо уточняемых границах на уточняемых земельных участках, а также в отношении образуемых частей земельных участков. Графа учетный номер или обозначение части заполняется в соответствии с условными обозначениями, например, :787/1, в отношении существующих частей земельных участков, или :787/чзу1, в отношении образуемых частей земельных участков. Указывается фактическая площадь  части земельного участка, с точностью до 1 кв.м. Графа «±∆Р, м2» заполняется в отношении образуемых частей земельных участков, а также в случае, если в результате уточнения местоположения границы существующей части земельного участка изменилась ее площадь.

  - Графа «Характеристика части» заполняется:

    - в отношении существующих частей земельных участков, в уточняемых границах земельных участков - на основании сведений ГКН,

    - в отношении образуемых частей земельных участков – на основании актов органов государственной власти или органов местного самоуправления, договоров, вступивших в законную силу судебных актов.

  - Реквизит «6» раздела «Сведения об уточняемых земельных участках и их частях» заполняется на основании сведений ГКН и представленных правообладателями смежных земельных участков документов о правах на земельные участки, в том числе выписок о зарегистрированных правах (ограничениях (обременениях) прав), выданных органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. При этом в графе «Сведения о правообладателях смежных земельных участков» приводятся реквизиты таких документов.

  - В графу «Сведения о правообладателях смежных земельных участков» вносят сведения о правообладателях смежных земельных участков:

    - в отношении физического лица – фамилия, имя и отчество(при наличии);

    - в отношении российского юридического лица – сокращенное наименование;

    - в отношении иностранного юридического лица – сокращенное наименование, страна регистрации (инкорпорации);

    - в отношении Российской Федерации – слова «Российская Федерация» и наименование федерального органа исполнительной власти, уполномоченного представлять интересы Российской Федерации при согласовании местоположения границ земельных участков;

    - в отношении субъекта Российской Федерации – полное наименование субъекта Российской Федерации и наименование исполнительного органа государственной власти данного субъекта Российской Федерации, уполномоченного представлять интересы субъекта Российской Федерации при согласовании местоположения границ земельных участков;

    - в отношении муниципального образования – полное наименование муниципального образования (согласно уставу муниципального образования) и наименование органа местного самоуправления, уполномоченного представлять интересы муниципального образования при согласовании местоположения границ земельных участков;

    - в отношении иностранного государства – полное наименование иностранного государства и наименование лица, уполномоченного представлять интересы иностранного государства при согласовании местоположения границ земельных участков;

  - Также в графе «Сведения о правообладателях смежных земельных участков» указывается вид права и адрес для связи с правообладателем смежного земельного участка.

## При заполнении раздела «Сведения об образуемых частях земельного участка» межевого плана рекомендуется принимать во внимание, что:

  - Раздел «Сведения об образуемых частях земельного участка» включается в состав межевого плана, в случае, если кадастровые работы выполнялись в целях образования части (частей) существующего земельного участка и при этом не осуществлялось уточнение местоположения границы земельного участка или образование земельных участков.

  - В реквизите «1» раздела «Сведения об образуемых частях земельного участка» указывается обозначение образуемой части земельного участка: кадастровый номер земельного участка,  наклонная черта и сочетания строчных букв русского алфавита «чзу» с числом, записанным арабскими цифрами, например,  50:49:0020104:787/чзу1.

  - Обозначения характерных точек границ части земельного участка указываются в соответствии с условными обозначениями на Чертеже, начиная с точки, расположенной с северо-западной части Чертежа по часовой стрелке. Список характерных точек границы должен завершаться обозначением начальной точки. Координаты характерных точек частей земельного участка указываются с точностью до 0,01 м, а в графу «средняя квадратическая погрешность положения характерной точки» вносится фактическое значение среднеквадратической погрешности, рассчитанное в зависимости от метода работ по определению координат, с точностью до 0,01 м.

  - Графа «Примечание» заполняется в случае, если граница части земельного участка совпадает с границей земельного участка. В данном случае в соответствующей строке графы «примечание» указывается обозначение характерной точки границы земельного участка.

  - В графах реквизита «2» раздела «Сведения об образуемых частях земельного участка» указывается фактическая площадь  части земельного участка, с точностью до 1 кв.м, средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (п. 8.10 Методических рекомендаций).

  - Графа «Характеристика части» заполняется на основании актов органов государственной власти, органов местного самоуправления, договоров, вступивших в законную силу судебных актов, либо словами «Часть земельного участка занята объектом недвижимости», либо сведениями об объекте недвижимости такими как наименование (вид) объектов недвижимости и данные, позволяющие идентифицировать такие объекты (например, государственный учетный номер, присвоенный объекту недвижимости органом (организацией) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризацией, условный номер, присвоенный органом, осуществившем государственную регистрацию права на такой объект и т.д.), при условии, что образование части земельного участка связано с наличием на земельном участке, находящимся в государственной или муниципальной собственности, объектов недвижимости.

## При заполнении раздела «Заключение кадастрового инженера» межевого плана рекомендуется принимать во внимание, что:

  - Раздел «Заключение кадастрового инженера» включается в состав межевого плана в следующих случаях:

    - в ходе кадастровых работ выявлены несоответствия кадастровых сведений о местоположении ранее установленных границ смежных земельных участков, границ муниципальных образований или населенных пунктов их фактическому местоположению, наличие которых является препятствием для постановки образуемых земельных участков на государственный кадастровый учет или для кадастрового учета изменений в отношении существующих земельных участков;

    - имеются неясные возражения по поводу местоположения земельного участка, выделяемого в счет доли (долей) в праве на земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, или возражения о местоположении границы земельного участка;

    - в иных случаях, в том числе, если по усмотрению лица, выполняющего кадастровые работы, необходимо дополнительно обосновать результаты кадастровых работ (например, необходимо обосновать размеры образуемых земельных участков).

## Раздел «Заключение кадастрового инженера» оформляется кадастровым инженером в виде связного текста.

  - В случае, если в ходе кадастровых работ выявлены ошибки (пересечения, несовпадения, разрывы) в местоположении ранее установленных границ смежных земельных участков (ранее допущенные кадастровые ошибки), границ муниципальных образований или населенных пунктов, в разделе приводятся предложения кадастрового инженера по устранению выявленных ошибок, в том числе результаты необходимых измерений.

# При оформлении межевого плана в случае раздела земельного участка, в том числе с учетом изменяемого земельного участка рекомендуется принимать во внимание, что:

  - При разделе земельного участка, в случае, если граница исходного земельного участка не изменяется, формируется один межевой план по образованию земельных участков, в состав текстовой части которого входят следующие разделы: «Исходные данные», «Сведения о выполненных измерениях и расчетах», «Сведения об образуемых земельных участках и их частях», «Сведения о земельных участках, посредством  которых обеспечивается доступ к образуемым или измененным земельным участкам».

  - В случае, если при разделе земельного участка, уточняется местоположение границы исходного земельного участка, оформляется два межевых плана по образованию земельных участков и по уточнению местоположения границы земельного участка.

  - Акт согласования местоположения границ земельного участка при разделе не оформляется, а к межевому плану прилагается оформленное в письменной форме согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков на образование земельных участков.

# При оформлении межевого плана в случае образования земельного участка путем объединения земельных участков в состав включаются следующие разделы: «Исходные данные», «Сведения об образуемых  земельных участках и их частях», «Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или измененным земельным участкам» и Чертеж.

  - При образовании земельного участка путем объединения межевой план оформляется в том случае, когда в результате объединения возникают новые сведения, отсутствующие в государственном кадастре недвижимости, т.е. если хотя бы у одного из объединяемых земельных участков местоположение границ не определено, либо определено с точностью не отвечающей требованиям, установленным действующими нормативными документами.

# При оформлении межевого плана в случае уточнения границ земельного участка рекомендуется принимать во внимание, что:

  - В состав текстовой части такого межевого плана входят следующие разделы: «Исходные данные», «Сведения о выполненных измерениях и расчетах», «Сведения об уточняемых земельных участках и их частях», «Акт согласования местоположения границы земельного участка».

  - В Приложение такого межевого плана включаются все документы, свидетельствующие о соблюдении установленного порядка согласования границ земельных участков, в случаях предусмотренных Законом.

# При оформлении межевого плана в случае выдела земельного участка, в том числе уточнения части границы исходного земельного участка рекомендуется принимать во внимание, что:

  - При выполнении кадастровых работ по выделу земельных участков в счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения межевой план подготавливается с учетом требований Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» на основе:

    - протокола общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения об утверждении границ части такого земельного участка, предназначенной для выделения земельных участков в счет земельных долей, в том числе для выделения в первоочередном порядке;

    - направленного участниками долевой собственности с соблюдением сроков, установленных Законом об обороте, извещения о намерении выделить земельный участок в счет земельной доли, содержащего описание местоположения такого земельного участка;

- экземпляра печатного издания, в котором опубликовано сообщение, содержащее описание местоположения выделяемого в счет земельной доли земельного участка;

- вступившего в законную силу судебного акта (если основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей в отношении земельного участка является такой акт);

- документа, свидетельствующего о разрешении в порядке, установленном Законом об обороте, спора о местоположении земельного участка, выделяемого в счет доли (долей) в праве на земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения (если имел место соответствующий спор).

  - В состав межевого плана включаются следующие разделы: «Исходные данные», «Сведения о выполненных измерениях и расчетах», «Сведения об образуемых земельных участках и их частях», «Сведения об измененных земельных участках и их частях», «Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или измененным земельным участкам», «Схема геодезических построений», «Схема расположения земельных участков», Чертеж, «Акт согласования местоположения границы земельного участка».

  - Акт согласования местоположения границ выделяемого земельного участка заполняется только в отношении не граничащих с исходным (изменяемым) земельным участком частей.

# При оформлении межевого плана на земельный участок занятый линейным объектом рекомендуется принимать во внимание, что:

  - Земельные участки в границах полос отвода автомобильных и железных дорог формируются с учетом ранее установленных границ по материалам межевания, инвентаризации и отвода земель. Если такие сведения отсутствуют, то за основу принимаются нормы отвода земель с учетом соблюдения интересов смежных землепользователей.

  - Границы земельных участков в местах пересечения дорог устанавливаются с учетом классификации дорог.

  - При установлении границ в местах пересечения дорог с водными преградами рекомендуется руководствоваться следующими правилами:

  - проекции пролётных сооружений в состав земельных участков не включаются;

  - границами таких участков определяются крайними береговыми опорами мостовых переходов;

  - при одноуровневом пересечении автомобильных и железных дорог предпочтение отдается железным дорогам.

# Приложение №1

Пример оформления межевого плана в результате выполнения кадастровых работ в связи с образованием двух земельных участков путем раздела земельного участка и части образуемого земельного участка

Межевой план оформлен в результате проведения кадастровых работ по разделу учтенного земельного участка, имеющего описание местоположения границ, соответствующее нормативной точности определения характерных точек границ земельных участков.

Земельный участок находится в государственной собственности, при ведении государственного земельного кадастра была учтена часть земельного участка, занятая жилым домом.

Для проведения кадастровых работ получена кадастровая выписка о земельном участке.

Одновременно с кадастровыми работами по образованию земельных участков проводится образование части одного из образуемых земельных участков для последующего оформления договора аренды.

| Всего листов 15 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН | Заполняется специалистом органа кадастрового учета |
|  | регистрационный №______________________________________ ________________________________________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) «_____»________________ ________г. |
| Титульный лист |  |
| 1. Межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с: |
| образованием двух земельных участков и части одного из образуемых земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010203:123, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Чапаевка, д. 19. |
| 2. Цель кадастровых работ: |
| — |
| 3. Сведения о заказчике кадастровых работ: |
| Иванов Иван Иванович |
| (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица, полное наименование юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, иностранного юридического лица с указанием страны его регистрации (инкорпорации) |
| Подпись ___ХХХ_______________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ | Дата «_ХХ_»_ХХХХХ__ _2009_г. |
| Место для оттиска печати заказчика кадастровых работ |
| 4. Сведения о кадастровом инженере: |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) Сидров Петр Петрович, инженер-землеустроитель общества с ограниченной ответственностью «Кадастровый инженер» |
| № квалификационного аттестата кадастрового инженера ОГРН |
| Контактный телефон Х(ХХХ)ХХХ-ХХ-ХХ |
| Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером Московская область, Одинцовский район, … |
| Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица ООО «Кадастровый инженер» |
| Подпись | Дата «_ХХ _»_ ХХХХХ __ _2009_г |
| Место для оттиска печати кадастрового инженера |

| Лист № 2 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Содержание |
| № п/п | Разделы межевого плана | Номера листов |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Титульный лист | 1 |
| 2. | Содержание | 2 |
| 3. | Исходные данные | 3 |
| 4. | Сведения о выполненных измерениях и расчетах | 4 |
| 5. | Сведения об образуемых земельных участках и их частях | 5 |
| 6. | Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или измененным земельным участкам. | 9 |
| 7. | Схема геодезических построений | 10 |
| 8. | Схема расположения земельных участков | 12 |
| 9. | Чертеж | 14 |

| Лист № 3 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Исходные данные |
| 1. Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана |
| № п/п | Наименование документа | Реквизиты документа |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Кадастровая выписка о земельном участке | № 20.1/08-4-14806 от 01.12.08 г. |
| 2. | Свидетельство о гос. регистрации права на земельный участок | № 50.1-222/111-2002 от 17.06.2002 г. |
| 3. | Решение совета депутатов Одинцовского района «Об утверждении порядка предоставления земельных участков в Одинцовском районе Московской области» | №11/24 от 31.10.2003 г. |
| 4. | Планшет ВИСХАГИ М1:10 000 | № 3786, год выпуска 1996 г., дата последнего обновления 2002 г. |
| 2. Сведения о геодезической основе, использованные при подготовке межевого плана Система координат СК-63 |
| № п/п | Название пункта и тип знака геодезической сети | Класс геодезической сети | Координаты, м |
|  |  |  | Х | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пирамида «Усово» | 2 класс | 6139555,07 | 3128756,92 |
| 2 | Пирамида «Ершово» | 2 класс | 6139602,84 | 3128792,63 |
| 3. Сведения о средствах измерений |
| № п/п | Наименование прибора (инструмента, аппаратуры) | Реквизиты сертификата прибора (инструмента, аппаратуры) | Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплект спутниковой геодезической двухчастотной GPS/Глонасс-аппаратуры «Javad Navigation System Inc.» | № в государственном реестре средств измерений ________ от___.___.______г, действительно до ___.___.____г. | Свидетельство о поверке № ___, выдано ___.___.______г., действительно до ___.___.____г. |
| 4. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на исходных или измененных земельных участках |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровые или иные номера объектов недвижимости, расположенных на земельном участке |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | К№ 50:20:0010203:123 | На земельном участке находятся жилые дома условные номера объектов 50:20:12:00425:564/8, Свидетельство о гос. регистрации права №….. от…… |
| 5. Сведения о частях исходных, измененных или уточняемых земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Учетные номера частей земельного участка |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | К№ 50:20:0010203:123 | К№ 50:20:0010203:123/1 |

| Лист № 4 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения о выполненных измерениях и расчетах |
| 1. Метод определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Метод определения координат |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50:20:0010203:123:ЗУ1 | Метод спутниковых геодезических измерений |
| 2 | 50:20:0010203:123:ЗУ2 | Метод спутниковых геодезических измерений |
| 2. Точность положения характерных точек границ земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (Мt), м |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50:20:0010203:123:ЗУ1 | Мt - 0,07 вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office лицензия №ХХ |
| 2 | 50:20:0010203:123:ЗУ2 | Мt - 0,07 вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office лицензия №ХХ |
| 3. Точность положения характерных точек границ частей земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Учетный номер или обозначение части | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (Мt), м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50:20:0010203:123:ЗУ2 | 50:20:0010203:123:ЗУ2/чзу1 | Мt - 0,09 вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office лицензия №__ |
| 4. Точность определения площади земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Площадь (Р), м2 | Формулы, примененные для расчета предельно допустимой погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50:20:0010203:123:ЗУ1 | 1064 | ∆Р = 2,5 *0,5*√1064= 41 |
| 2 | 50:20:0010203:123:ЗУ2 | 1376 | ∆Р = 2,5 *0,5*√1376= 46 |
| 5. Точность определения площади частей земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Учетные номера частей земельного участка | Площадь (Р), м2 | Формулы, примененные для расчета предельно допустимой погрешности определения площади части земельного участка (∆Р), м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 50:20:0010203:123:ЗУ2 | 50:20:0010203:123:ЗУ2/чзу1 | 62 | ∆Р = 2,5 *0,5*√62 = 10 |

| Лист № 5 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка 50:20:0010203:123:ЗУ1 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Нормативная точность определения координат характерных точек границ (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 1 | 6152286.73 | 3134195.81 | — | — |
| 2 | 6152284.92 | 3134247.79 | — | — |
| н6 | 6152265.20 | 3134244.62 | 0,50 | металл. столб забора d-0.2 м, h-2.0 м |
| н5 | 6152265.13 | 3134193.84 | 0,50 | металл. столб забора d-0.2 м, h-2.0 м |
| 1 | 6152286.73 | 3134195.81 | — |  |
| Сведения о частях границ образуемых земельных участков |
| Обозначение части границы | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границы |
| от т. | до т. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 52,01 | — |
| 2 | н6 | 19,97 | — |
| н6 | н5 | 50,78 | — |
| н5 | 1 | 21,69 | — |
| 3. Сведения о местоположении границ частей образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка 50:20:0010203:123:ЗУ1 |
| Учетный номер или обозначение части ____50:20:0010203:123:ЗУ1/1 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Примечание |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 6152280.68 | 3134232.13 | 0,50 | — |
| 6 | 6152280.68 | 3134238.85 | 0,50 | — |
| 7 | 6152271.60 | 3134238.84 | 0,50 | — |
| 8 | 6152271.61 | 3134232.00 | 0,50 | — |
| 5 | 6152280.68 | 3134232.13 | 0,50 | — |
| 4. Общие сведения об образуемых земельных участках |
| Обозначение земельного участка 50:20:0010203:123:ЗУ1 |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка или его местоположение | Московская область, Одинцовский район, д. Чапаевка д. 19 |
| 2 | Категория земель | земли населенных пунктов |

| Лист № 6 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |
| 4. Общие сведения об образуемых земельных участках |
| Обозначение земельного участка 50:20:0010203:123:ЗУ1 |
| 3 | Вид разрешенного использования | для индивидуального жилищного строительства |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р±∆Р), м2 | 1064±41 |
| 5 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | 800 2500 |
| 6 | Кадастровый или иной номер объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | 50:20:12:00425:564/8 |
| 7 | Иные сведения | ограничение в использовании в связи с установлением водоохраной зоной р. … |
| 5. Общие сведения о частях образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка 50:20:0010203:123:ЗУ1 |
| № п/п | Учетный номер или обозначение части | Площадь (Р), м2 | ±∆Р, м2 | Характеристика части |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | :123:ЗУ1/1 | 62 | 10 | Обременена жилым домом, инв. № 50:20:12:00425:564/8 |

| Лист № 7 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка 50:20:0010203:123:ЗУ2 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Нормативная точность определения координат характерных точек границ (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| н5 | 6152265.13 | 3134193.84 | 0,50 | металл. столб забора d-0.2 м, h-2.0 м |
| н6 | 6152265.20 | 3134244.62 | 0,50 | металл. столб забора d-0.2 м, h-2.0 м |
| 3 | 6152235.03 | 3134239.78 | — | — |
| 4 | 6152240.06 | 3134191.55 | — | — |
| н5 | 6152265.13 | 3134193.84 | 0,50 | металл. столб забора d-0.2 м, h-2.0 м |
| Сведения о частях границ образуемых земельных участков |
| Обозначение части границы | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границы |
| от т. | до т. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| н5 | н6 | 50,78 | — |
| н6 | 3 | 30,55 | — |
| 3 | 4 | 48,49 | — |
| 4 | н5 | 25,17 | — |
| 3. Сведения о местоположении границ частей образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка 50:20:0010203:123:ЗУ2 |
| Учетный номер или обозначение части ____50:20:0010203:123:ЗУ2/чзу1 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Примечание |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н7 | 6152247.81 | 3134222.25 | 0,50 | — |
| н8 | 6152247.81 | 3134229.99 | 0,50 | — |
| н9 | 6152238.73 | 3134229.99 | 0,50 | — |
| н10 | 6152238.73 | 3134222.31 | 0,50 | — |
| н7 | 6152247.81 | 3134222.25 | 0,50 | — |
| 4. Общие сведения об образуемых земельных участках |
| Обозначение земельного участка 50:20:0010203:123:ЗУ2 |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка или его местоположение | Московская область, Одинцовский район, д. Чапаевка д. 19 |
| Лист № 8 |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |
| 4. Общие сведения об образуемых земельных участках |
| Обозначение земельного участка 50:20:0010203:123:ЗУ2 |
| 2 | Категория земель | земли населенных пунктов |
| 3 | Вид разрешенного использования | для индивидуального жилищного строительства |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р±∆Р), м2 | 1376±13 |
| 5 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | 800 2500 |
| 6 | Кадастровый или иной номер объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | 50:20:12:00425:564/9 |
| 7 | Иные сведения | ограничение в использовании в связи с установлением водоохраной зоной р. … |
| 5. Общие сведения о частях образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка 50:20:0010203:123:ЗУ2 |
| № п/п | Учетный номер или обозначение части | Площадь (Р), м2 | ±∆Р, м2 | Характеристика части |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | :123:ЗУ2/чзу1 | 70 | 3 | ( |

| Лист № 9 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или измененным земельным участкам |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ | Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50:20:0010203:123:ЗУ1 | земли общего пользования |
| 2 | 50:20:0010203:123:ЗУ2 | земли общего пользования |

Лист № 10

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Схема геодезических построений

Условные обозначения: условные обозначения представлены на листе 11.

Лист № 11

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Схема геодезических построений

Условные обозначения и знаки для оформления схемы геодезических построений. -GPS-Базовая станция при спутниковых наблюдениях (GPS или ГЛОНАС) 4125 Усово 2кл -Номер пункта опорной межевой сети (ОМС), его название, класс -Расстояние от базовой станции до объектов, положение которых определялось приемниками типа GPS или ГЛОНАС, км -Схематичная граница земельного участка, части земельного участка, являющегося объектом кадастровых работ :123:ЗУ1 -Кадастровый номер земельного участка, который является объектом кадастровых работ :123:ЗУ1/1 -Кадастровый номер части земельного участка, который является объектом кадастровых работ - Граница земельного участка (части земельного участка), установленная в соответствии федеральным законодательством, включенная в ГКН - Характерная точка границы (межевой знак) земельного участка (части земельного участка), установленная при проведении кадастровых работ

Лист № 12

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Схема расположения земельных участков

Масштаб 1: 2 000 Условные обозначения: условные обозначения представлены на листе 13.

Лист № 13

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Схема расположения земельных участков

Условные обозначения и знаки для оформления схемы размещения земельных участков. -Границы земельных участков, установленные в соответствии федеральным законодательством, включенные в ГКН, отражающиеся в масштабе -Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении кадастровых работ, отражающиеся в масштабе -Границы части земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ -Границы части земельного участка, установленные в соответствии федеральным законодательством, включенные в ГКН :123 -Надписи кадастрового номера земельного участка, которые ликвидируются на основе результатов кадастровых работ ЗУ1,ЗУ2,.., ЗУn -Надписи кадастровых номеров вновь образованных земельных участков :123:ЗУ1/чзу1 -Надписи номера вновь образованной части земельного участка :050203 -Надпись номера кадастрового квартала -- Граница населенного пункта

Лист № 14

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Чертеж земельных участков и их частей

Масштаб 1:1 000 Условные обозначения: условные обозначения представлены на листе 15. * - если земельный участок и объект капитального строительства принадлежат одному лицу на праве собственности, то на вновь образованном земельном участке часть, занятая таким объектом, не отображается

Лист № 15

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Чертеж земельных участков и их частей

Условные обозначения и знаки для оформления чертежа земельных участков и их частей. -Граница земельного участка, установленная в соответствии федеральным законодательством, включенная в ГКН и не изменяемая при проведении кадастровых работ -Граница части земельного участка, установленная (уточненная) в соответствии федеральным законодательством, включенная в ГКН и не изменяемая при проведении кадастровых работ -Характерная точка границы земельного участка, установленная в соответствии федеральным законодательством и включенная в ГКН -Характерная точка границы земельного участка, включенная в ГКН декларативно (ориентировочно) -Граница земельного участка, установленная (уточненная) при проведении кадастровых работ -Граница части земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ -Характерная точка границы (межевой знак) земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ 1,2,3...,n -Надписи номеров существующих характерных точек в ГКН н1, н2,… ,нn -Надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки) :123 -Надписи кадастрового номера земельного участка ЗУ1,ЗУ2,.., ЗУ n -Надписи вновь образованного земельного участка :123/1 -Надписи кадастрового номера части земельного участка :ЗУ1/чзу1 -Надписи кадастрового номера вновь образованной части земельного участка

# Приложение №2

Пример оформления межевого плана

в результате выполнения кадастровых работ в связи с образованием двух земельных участков путем раздела и части одного из образуемых земельных участков

Межевой план оформлен в результате проведения кадастровых работ по разделу учтенного земельного участка, имеющего описание местоположения границ, соответствующее нормативной точности определения характерных точек границ земельных участков.

Земельный участок находится в государственной собственности.

Для проведения кадастровых работ получена кадастровая выписка о земельном участке.

Особенностью кадастровых работ является образование участка, имеющего внешние и внутренние границы.

Одновременно с кадастровыми работами по образованию земельных участков проводится образование части одного из образуемых земельных участков для обеспечения доступа к образуемому земельному участку и регистрации договора о сервитуте.

| Всего листов 14 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН | Заполняется специалистом органа кадастрового учета |
|  | регистрационный №______________________________________ ________________________________________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) «_____»________________ ________г. |
| Титульный лист |  |
| 1. Межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с: |
| образованием двух земельных участков и части земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010203:123, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Чапаевка, д. 19. |
| 2. Цель кадастровых работ: |
| - |
| 3. Сведения о заказчике кадастровых работ: |
| Иванов Иван Иванович |
| (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица, полное наименование юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, иностранного юридического лица с указанием страны его регистрации (инкорпорации) |
| Подпись ______________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ | Дата «_ХХ_»_ХХХХХ__ _2009_г. |
| Место для оттиска печати заказчика кадастровых работ |
| 4. Сведения о кадастровом инженере: |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) Сидров Петр Петрович инженер-землеустроитель общества с ограниченной ответственностью «Кадастровый инженер» |
| № квалификационного аттестата кадастрового инженера ( ОГРН |
| Контактный телефон Х(ХХХ)ХХХ-ХХ-ХХ |
| Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером ХХХХХХХ |
| Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица ООО «Кадастровый инженер» |
| Подпись | Дата «_ХХ_»_ХХХХХ__ _2009_г. |
| Место для оттиска печати кадастрового инженера |

| Лист № 2 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Содержание |
| № п/п | Разделы межевого плана | Номера листов |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Титульный лист | 1 |
| 2. | Содержание | 2 |
| 3. | Исходные данные | 3 |
| 4. | Сведения о выполненных измерениях и расчетах | 4 |
| 5. | Сведения об образуемых земельных участках и их частях | 5 |
| 6. | Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или измененным земельным участкам. | 9 |
| 7. | Схема геодезических построений | 10 |
| 8. | Схема расположения земельных участков | 12 |
| 9. | Чертеж | 13 |
| 10. | Приложения | 14 |

| Лист № 3 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Исходные данные |
| 1. Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана |
| № п/п | Наименование документа | Реквизиты документа |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Кадастровая выписка о земельном участке | № 20.1/08-4-14806 от 01.12.08 г. |
| 2. | Свидетельство о гос. регистрации права на земельный участок | № 50.1-222/111-2002 от 17.06.2002 г. |
| 3. | Решение совета депутатов Одинцовского района «Об утверждении порядка предоставления земельных участков в Одинцовском районе Московской области» | №11/24 от 31.10.2003 г. |
| 4. | Планшет ВИСХАГИ М1:10 000 | № 3786, год выпуска 1996 г., дата последнего обновления 2002 г. |
| 2. Сведения о геодезической основе, использованные при подготовке межевого плана Система координат СК-63 |
| № п/п | Название пункта и тип знака геодезической сети | Класс геодезической сети | Координаты, м |
|  |  |  | Х | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пирамида «Усово» | 2 класс | 6139555,07 | 3128756,92 |
| 2 | Пирамида «Ершово» | 2 класс | 6139602,84 | 3128792,63 |
| 3. Сведения о средствах измерений |
| № п/п | Наименование прибора (инструмента, аппаратуры) | Реквизиты сертификата прибора (инструмента, аппаратуры) | Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплект спутниковой геодезической двухчастотной GPS/Глонасс-аппаратуры «Javad Navigation System Inc.» | № в государственном реестре средств измерений ________ от___.___.______г, действительно до ___.___.____г. | Свидетельство о поверке № ___, выдано ___.___.______г., действительно до ___.___.____г. |
| 4. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на исходных или измененных земельных участках |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровые или иные номера объектов недвижимости, расположенных на земельном участке |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | К№ 50:20:0010203:123 | ( |
| 5. Сведения о частях исходных, измененных или уточняемых земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Учетные номера частей земельного участка |
| 1 | 2 | 3 |
| ( | ( | ( |

| Лист № 4 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения о выполненных измерениях и расчетах |
| 1. Метод определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Метод определения координат |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50:20:0010203:123:ЗУ1 | Метод спутниковых геодезических измерений |
| 2 | 50:20:0010203:123:ЗУ2 | Метод спутниковых геодезических измерений |
| 2. Точность положения характерных точек границ земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (Мt), м |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50:20:0010203:123:ЗУ1 | Мt - 0,07 вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office лицензия №__ |
| 2 | 50:20:0010203:123:ЗУ2 | Мt - 0,07 вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office лицензия №__ |
| 3. Точность положения характерных точек границ частей земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Учетный номер или обозначение части | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (Мt), м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50:20:0010203:123:ЗУ2 | 50:20:0010203:123:ЗУ2/чзу1 | Мt - 0,09 вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office лицензия №__ |
| 4. Точность определения площади земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Площадь (Р), м2 | Формулы, примененные для расчета предельно допустимой погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50:20:0010203:123:ЗУ1 | 838 | ∆Р = 2,5*0,5*√838 = 36 |
| 2 | 50:20:0010203:123:ЗУ2 | 1602 | ∆Р = 2,5*0,5*√1602 = 50 |
| 5. Точность определения площади частей земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Учетные номера частей земельного участка | Площадь (Р), м2 | Формулы, примененные для расчета предельно допустимой погрешности определения площади части земельного участка (∆Р), м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 50:20:0010203:123:ЗУ2 | 50:20:0010203:123:ЗУ2/чзу1 | 114 | ∆Р = 2,5*0,5*√114 = 13 |

| Лист № 5 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка___50:20:0010203:123:ЗУ1 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Нормативная точность определения координат характерных точек границ (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| н5 | 6152278.97 | 3134203.81 | 0,50 | ( |
| н6 | 6152275.92 | 3134241.69 | 0,50 | ( |
| н7 | 6152254.11 | 3134238.98 | 0,50 | ( |
| н8 | 6152257.12 | 3134200.92 | 0,50 | ( |
| н5 | 6152278.97 | 3134203.81 | 0,50 | ( |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка___50:20:0010203:123:ЗУ1 |
| Обозначение части границы | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границы |
| от т. | до т. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| н5 | н6 | 38,00 | ( |
| н6 | н7 | 21,98 | ( |
| н7 | н8 | 38,18 | ( |
| н8 | н5 | 22,04 | ( |
| 3. Сведения о местоположении границ частей образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка ( |
| Учетный номер или обозначение части ( |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Примечание |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ( | ( | ( | ( | ( |
| 4. Общие сведения об образуемых земельных участках |
| Обозначение земельного участка 50:20:0010203:123:ЗУ1 |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка или его местоположение | Московская область, Одинцовский район, д. Чапаевка, д. 19. |
| 2 | Категория земель | земли населенных пунктов |
| 3 | Вид разрешенного использования | для индивидуального жилищного строительства |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р±∆Р), м2 | 838±36 |
| 5 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | 800 2500 |
| Лист № 6 |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |
| 4. Общие сведения об образуемых земельных участках |
| Обозначение земельного участка 50:20:0010203:123:ЗУ1 |
| 6 | Кадастровый или иной номер объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | ( |
| 7 | Иные сведения | ( |
| 5. Общие сведения о частях образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка 50:20:0010203:123:ЗУ1 |
| № п/п | Учетный номер или обозначение части | Площадь (Р), м2 | ±∆Р, м2 | Характеристика части |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ( | ( | ( | ( | ( |

| Лист № 7 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка 50:20:0010203:123:ЗУ2 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Нормативная точность определения координат характерных точек границ (Мt), м | Описание закрепления точки |
| 1 | 6149049.98 | 3119876.26 | 0,50 |  |
| 2 | 6149047.18 | 3119952.29 | 0,50 |  |
| 3 | 6148962.05 | 3119953.32 | 0,50 |  |
| 4 | 6148959.41 | 3119862.43 | 0,50 |  |
| 1 | 6149049.98 | 3119876.26 | 0,50 |  |
| н5 | 6152278.97 | 3134203.81 | 0,50 | ( |
| н6 | 6152275.92 | 3134241.69 | 0,50 | ( |
| н7 | 6152254.11 | 3134238.98 | 0,50 | ( |
| н8 | 6152257.12 | 3134200.92 | 0,50 | ( |
| н5 | 6152278.97 | 3134203.81 | 0,50 | ( |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка 50:20:0010203:123:ЗУ2 |
| Обозначение части границы | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границы |
| от т. | до т. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 52,01 |  |
| 2 | 3 | 50,52 |  |
| 3 | 4 | 48,49 |  |
| 4 | 1 | 46,86 |  |
| н5 | н6 | 38,00 | ( |
| н6 | н7 | 21,98 | ( |
| н7 | н8 | 38,18 | ( |
| н8 | н5 | 22,04 | ( |
| 3. Сведения о местоположении границ частей образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка 50:20:0010203:123:ЗУ2 |
| Учетный номер или обозначение части 50:20:0010203:123:ЗУ2/чзу1 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Примечание |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н8 | 6148993.14 | 3119891.40 | 0,50 | н8 |
| н9 | 6148993.14 | 3119902.53 | 0,50 | н7-н8 |
| н11 | 6148960.58 | 3119902.53 | 0,50 | 3-4 |
| н10 | 6148960.25 | 3119891.36 | 0,50 | 3-4 |
| н8 | 6148993.14 | 3119891.40 | 0,50 | н8 |

| Лист № 8 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |
| 4. Общие сведения об образуемых земельных участках |
| Обозначение земельного участка 50:20:0010203:123:ЗУ2 |
| 1 | Адрес земельного участка или его местоположение | Московская область, Одинцовский район, д. Чапаевка, д. 19 |
| 2 | Категория земель | земли населенных пунктов |
| 3 | Вид разрешенного использования | для индивидуального жилищного строительства |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р±∆Р), м2 | 1602±150 |
| 5 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | 800 2500 |
| 6 | Кадастровый или иной номер объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | ( |
| 7 | Иные сведения | ( |
| 5. Общие сведения о частях образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка 50:20:0010203:123:ЗУ2 |
| № п/п | Учетный номер или обозначение части | Площадь (Р), м2 | ±∆Р, м2 | Характеристика части |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | :123:ЗУ2/чзу1 | 114 | 13 | часть земельного участка образована в целях обеспечения земельного участка 50:20:0010203:123:ЗУ1 доступом к землям общего пользования |

| Лист № 9 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или измененным земельным участкам |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ | Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50:20:0010203:123:ЗУ1 | 50:20:0010203:123:ЗУ2/чзу1 |
| 2 | 50:20:0010203:123:ЗУ2 | земли общего пользования |

Лист № 10

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Схема геодезических измерений

Условные обозначения: -GPS-Базовая станция при спутниковых наблюдениях (GPS или ГЛОНАС) -Расстояние от базовой станции до объектов, положение которых определялось приемниками типа GPS или ГЛОНАС, км -Схематичная граница земельного участка (части участка), являющегося объектом кадастровых работ :123:ЗУ1 -Кадастровый номер земельного участка, который является объектом кадастровых работ :123:ЗУ2/чзу1 -Кадастровый номер части земельного участка, который является объектом кадастровых работ 4125 Усово 2кл -Номер пункта опорной межевой сети (ОМС), его название - Характерная точка границы (межевой знак) земельного участка (части участка), установленная при проведении кадастровых работ -Граница земельного участка, установленная в соответствии федеральным законодательством, включенная в ГКН и не изменяемая при проведении кадастровых работ

Лист № 11

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Схема расположения земельных участков

Масштаб 1:2 000 Условные обозначения: условные обозначения представлены на листе 12.

Лист № 12

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Схема расположения земельных участков

Условные обозначения и знаки для оформления схемы размещения земельных участков. -Границы земельных участков, установленные в соответствии федеральным законодательством, включенные в ГКН, отражающиеся в масштабе -Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении кадастровых работ, отражающиеся в масштабе :125 -Надписи кадастрового номера существующего земельного участка ЗУ1,ЗУ2,.., ЗУn -Надписи кадастрового номера вновь образованного земельного участка :125/чзу1 -Надписи кадастрового номера вновь образованной части земельного участка :123 -Надписи кадастрового номера земельного участка, который ликвидируется на основе результатов кадастровых работ :050203 -Надпись номера кадастрового квартала -- Граница населенного пункта

Лист № 13

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Чертеж земельных участков и их частей

Масштаб 1: 1000 Условные обозначения: -Граница земельного участка, установленная в соответствии федеральным законодательством, включенная в ГКН и не изменяемая при проведении кадастровых работ -Характерная точка границы земельного участка, установленная в соответствии федеральным законодательством и включенная в ГКН -Граница земельного участка, установленная (уточненная) при проведении кадастровых работ -Характерная точка границы (межевой знак) земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ -Граница части земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ -Характерная точка границы (межевой знак) части земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ 1,2,3...,n -Надписи номеров существующих характерных точек в ГКН н1, н2,… ,нn -Надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки) :123 -Надписи кадастрового номера земельного участка :ЗУ1,… :ЗУ n -Надписи вновь образованного земельного участка :ЗУ1/чзу1 -Надписи кадастрового номера вновь образованной части земельного участка

Приложение к межевому плану

Копия

Договор о сервитуте

№ _____  		___________________________________ «____» ________ 20___ г.

место заключения договора

…

…

…

«Копия верна»

Кадастровый инженер _________________________ (Фамилия, инициалы)

_______________ (подпись) «____» ____________ 20___ г.

оттиск печати кадастрового инженера

# Приложение №3

Пример оформления межевого плана

в результате выполнения кадастровых работ в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка

Межевой план оформлен в результате проведения кадастровых работ по уточнению местоположения границ учтенного земельного участка и его площади, имеющего описание местоположения границ, не соответствующее нормативной точности определения характерных точек границ земельных участков.

Земельный участок находится в государственной собственности, закреплен на праве постоянного бессрочного пользования.

Для проведения кадастровых работ получена кадастровая выписка о земельном участке.

Особенностью кадастровых работ является наличие смежного землепользователя, граница которого не соответствует нормативной точности определения характерных точек границ земельных участков.

| Всего листов 11 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН | Заполняется специалистом органа кадастрового учета |
|  | регистрационный №______________________________________ ________________________________________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) «_____»________________ ________г. |
| Титульный лист |  |
| 1. Межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с: |
| уточнением местоположения границы и площади земельного участка с К№ 19:18:0010203:123, расположенного по адресу: Московская область, Ивановский район, в районе д. Ивановка. |
| 2. Цель кадастровых работ: |
| ( |
| 3. Сведения о заказчике кадастровых работ: |
| ЗАО «Василек» |
| (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица, полное наименование юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, иностранного юридического лица с указанием страны его регистрации (инкорпорации) |
| Подпись ______________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ | Дата «_ХХ_»_ХХХХХ__ _2009_г. |
| Место для оттиска печати заказчика кадастровых работ |
| 4. Сведения о кадастровом инженере: |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) Сидоров Иван Петрович инженер общества с ограниченной ответственностью «Кадастровый инженер» |
| № квалификационного аттестата кадастрового инженера ( ОГРН |
| Контактный телефон х(ххх)ххх-хх-хх |
| Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером …, e-mail: … |
| Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица ООО «Кадастровый инженер» |
| Подпись | Дата «_ХХ_»_ХХХХХ__ _2009_г. |
| Место для оттиска печати кадастрового инженера |

| Лист №__2__ |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Содержание |
| № п/п | Разделы межевого плана | Номера листов |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Титульный лист | 1 |
| 2. | Содержание | 2 |
| 3. | Исходные данные | 3 |
| 4. | Сведения о выполненных измерениях и расчетах | 4 |
| 5. | Сведения об уточняемых земельных участках и их частях | 5 |
| 6. | Схема геодезических построений | 7 |
| 7. | Схема расположения земельных участков | 9 |
| 8. | Чертеж | 10 |
|  | Акт согласования местоположения границ земельного участка | 10, стр.2 |
| 9. | Приложения | 11 |

| Лист № 3 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Исходные данные |
| 1. Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана |
| № п/п | Наименование документа | Реквизиты документа |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Кадастровая выписка о земельном участке | № ______ от ____________ г. |
| 2. | Постановление Главы администрации | № ___________ от ______________ г. |
| 3. | Государственный акт на право пользования | № __________ от ______________ г. |
| 4. | Планшеты ВИСХАГИ М 1:10 000 | № ____________, год выпуска _____ г., дата последнего обновления________ |
| 2. Сведения о геодезической основе, использованные при подготовке межевого плана Система координат СК-63 |
| № п/п | Название пункта и тип знака геодезической сети | Класс геодезической сети | Координаты, м |
|  |  |  | Х | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сигнал «Петушки» | 1 класс | ххххххх,хх | ххххххх,хх |
| 2 | Сигнал «Иваново» | 1 класс | ххххххх,хх | ххххххх,хх |
| 3. Сведения о средствах измерений |
| № п/п | Наименование прибора (инструмента, аппаратуры) | Реквизиты сертификата прибора (инструмента, аппаратуры) | Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплект спутниковой геодезической двухчастотной GPS/Глонасс-аппаратуры «Javad Navigation System Inc.» | № в государственном реестре средств измерений ________ от___.___.______г, действительно до ___.___.____г. | Свидетельство о поверке № ___, выдано ___.___.______г., действительно до ___.___.____г. |
| 4. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на исходных или измененных земельных участках |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровые или иные номера объектов недвижимости, расположенных на земельном участке |
| 1 | 2 | 3 |
| ( | ( | ( |
| 5. Сведения о частях исходных, измененных или уточняемых земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Учетные номера частей земельного участка |
| 1 | 2 | 3 |
| ( | ( | ( |

| Лист № 4 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения о выполненных измерениях и расчетах |
| 1. Метод определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Метод определения координат |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 19:18:0010203:123 | Метод спутниковых геодезических измерений |
| 2. Точность положения характерных точек границ земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (Мt), м |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 19:18:0010203:123 | Мt - 0,8 с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office лицензия №__ |
| 3. Точность положения характерных точек границ частей земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Учетный номер или обозначение части | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (Мt), м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ( | ( | ( | ( |
| 4. Точность определения площади земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Площадь (Р), м2 | Формулы, примененные для расчета предельно допустимой погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 19:18:0010203:123 | 7251 | ∆Р = 2,5 *2,5*√7251 = 532 |
| 5. Точность определения площади частей земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Учетные номера частей земельного участка | Площадь (Р), м2 | Формулы, примененные для расчета предельно допустимой погрешности определения площади части земельного участка (∆Р), м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ( | ( | ( | ( | ( |

| Лист № 5 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения об уточняемых земельных участках и их частях |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:18:0010203:123 |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м | Нормативная точность определения координат характерных точек границ (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 6149038.56 | 3119847.67 | 6149036.55 | 3119852.85 | 2,5 | ( |
| н5 | ( | ( | 6149034.46 | 3119897.24 | 2,5 | ( |
| 2 | 6149035.96 | 3119951.30 | 6149038.56 | 3119931.54 | 2,5 | ( |
| н6 | ( | ( | 6148993.85 | 3119952.04 | 2,5 | ( |
| 3 | 6148958.45 | 3119951.30 | 6148958.82 | 3119943.47 | 2,5 | ( |
| 4 | 6148954.72 | 3119853.63 | ( | ( | 2,5 | ( |
| 1 | 6149038.56 | 3119847.67 | 6149036.55 | 3119852.85 | 2,5 | ( |
| Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:18:0010203:123 |
| Обозначение части границы | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границы |
| от т. | до т. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | н5 | 44,40 | ( |
| н5 | 2 | 34,29 | ( |
| 2 | н6 | 20,50 | ( |
| н6 | 3 | 36,06 | ( |
| 3 | 4 | 89,93 | ( |
| 4 | 1 | 81,83 | ( |
| 3. Сведения о местоположении границы части уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:18:0010203:123 |
| Учетный номер или обозначение части ( |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Примечание |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ( | ( | ( | ( | ( |
| 4. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 19:18:0010203:123_ |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р±∆Р), м2 | 7251±532 |
| 2 | Площадь земельного участка по сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м2 | 7300 |
| Лист № 6 |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения об уточняемых земельных участках и их частях |
| 4. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 19:18:0010203:123 |
| 3 | Оценка расхождения Р и Р кад (Р-Ркад), м2 | 49 |
| 4 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | ( |
| 5 | Кадастровый или иной номер объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | ( |
| 6 | Иные сведения | ( |
| 5. Общие сведения о частях уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:18:0010203:123 |
| № п/п | Учетный номер или обозначение части | Площадь (Р), м2 | ±∆Р, м2 | Характеристика части |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ( | ( | ( | ( | ( |
| 6. Сведения о земельных участках, смежных с уточняемым земельным участком с кадастровым номером 19:18:0010203:123 |
| Обозначение характерной точки или части границы | Кадастровые номера земельных участков, смежных с уточняемым земельным участком | Сведения о правообладателях смежных земельных участков |
| 1 | 2 | 3 |
| 1-2 | 19:18:0010203:48 | ООО«Ромашка» |
| 2-1 | ( | Ивановский муниципальный район |

Лист № 7

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Схема геодезических измерений

Условные обозначения: условные обозначения представлены на листе 8.

Лист № 8

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Схема геодезических измерений

Условные обозначения и знаки для оформления схемы геодезических построений. -GPS-Базовая станция при спутниковых наблюдениях (GPS или ГЛОНАС) -Расстояние от базовой станции до объектов, положение которых определялось приемниками типа GPS или ГЛОНАС, км -Схематичная граница земельного участка (участков), являющегося объектом кадастровых работ -Характерная точка границы (межевой знак) земельного участка (части земельного участка), установленная при проведении кадастровых работ :125 -Кадастровый номер земельного участка, который является объектом кадастровых работ 4125 Усово 2 кл -Номер пункта опорной межевой сети (ОМС) или его название

Лист № 9

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Схема расположения земельных участков

Масштаб 1:1000 Условные обозначения: -Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении кадастровых работ, отражающиеся в масштабе :125 -Надписи кадастрового номера земельного участка :050203 -Надпись номера кадастрового квартала -Границы земельных участков включенные в ГКН декларативно (ориентировочно), отражающиеся в масштабе

Лист № 10

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Чертеж земельных участков и их частей

Масштаб 1: 1000 Условные обозначения: -Граница земельного участка, включенная в ГКН декларативно (ориентировочно) и не изменяемая при проведении кадастровых работ -Характерная точка границы земельного участка, включенная в ГКН декларативно (ориентировочно) -Граница земельного участка, установленная (уточненная) при проведении кадастровых работ -Характерная точка границы (межевой знак) земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ 1,2,3...,n -Надписи номеров существующих характерных точек в ГКН 1, 2 ..., n -Надписи номеров существующих характерных точек в ГКН, которые уточняются на основе результатов кадастровых работ н1, н2,… ,нn -Надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки) 1,2,3...,n - Надписи номеров характерных точек, положение которых уточнено на основе результатов кадастровых работ :123 -Надписи кадастрового номера земельного участка

Оборотная сторона чертежа земельных участков

Лист № 10, стр. 2

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый номер или обозначение земельного участка  19:18:0010203:123

Площадь земельного участка    7251 кв.м.

Местоположение границы земельного участка согласовано:

| Обозначение характерной точки или части границы | Кадастровый номер смежного земельного участка | Фамилия и инициалы правообладателя или его представителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность | Реквизиты доверен- ности | Подпись и дата | Способ и дата извещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-2 | 19:18:0010203:48 | Генеральный директор ООО «Ромашка» Петров П.П. | Выписка из ЕГРЮЛ №… от … | … | ( |
| 2-1 | ( | Зам. руководителя администрации Ивановского муниципального района | Приказ о полномочиях № от … | … | ( |

Наличие разногласий при согласовании местоположения границы земельного участка:

| Обозначение характерной точки или части границы | Кадастровый номер смежного земельного участка | Содержание возражений о местоположении границы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ( | ( | ( |

Сведения о снятии возражений о местоположении границы земельного участка:

| Обозначение характерной точки или части границы | Кадастровый номер смежного земельного участка | Фамилия и инициалы правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата снятия возражений, подпись | Способ снятий о местоположении границы (изменение местоположения границы, рассмотрение земельного спора в суде, третейском суде) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ( | ( | ( | ( |

Кадастровый инженер: ___________________  _____________________________

М.П.       подпись                                    фамилия, инициалы

Приложение к межевому плану

Копия

Приказ

№ _____  		«____» ________ 20___ г.

о наделении полномочиями представлять интересы  … при … Зам. руководителя администрации Ивановского муниципального района …

…

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от «____»__________20___ г.

…

«Копия верна»

Кадастровый инженер _________________________ (Фамилия, инициалы)

_______________ (подпись) «____» ____________ 20___ г.

оттиск печати кадастрового инженера

# Приложение №4

Пример оформления межевого плана

в результате выполнения кадастровых работ в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка

Межевой план оформлен в результате проведения кадастровых работ по уточнению местоположения границ учтенного земельного участка и его площади, имеющего описание местоположения границ, не соответствующее нормативной точности определения характерных точек границ земельных участков.

Земельный участок находится в государственной собственности, закреплен на праве постоянного бессрочного пользования.

Для проведения кадастровых работ получены кадастровые выписки об уточняемом и смежных земельных участках.

Особенностью кадастровых работ является наличие учтенного смежного землепользователя, граница которого имеет другую нормативную точность определения характерных точек границ земельных участков.

| Всего листов 14 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН | Заполняется специалистом органа кадастрового учета |
|  | регистрационный №______________________________________ ________________________________________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) «_____»________________ ________г. |
| Титульный лист |  |
| 1. Межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с: |
| уточнением местоположения границы и площади земельного участка с К№ 50:20:0010203:123 расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, снт «Ромашка», в районе д. Васильевка. |
| 2. Цель кадастровых работ: |
| - |
| 3. Сведения о заказчике кадастровых работ: |
| СНТ «Ромашка» |
| (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица, полное наименование юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, иностранного юридического лица с указанием страны его регистрации (инкорпорации) |
| Подпись ______________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ | Дата «_____»___________ ______г. |
| Место для оттиска печати заказчика кадастровых работ |
| 4. Сведения о кадастровом инженере: |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) Сидоров Иван Петрович инженер общества с ограниченной ответственностью «Кадастровый инженер» |
| № квалификационного аттестата кадастрового инженера ОГРН |
| Контактный телефон Х(ХХХ)ХХХ-ХХ-ХХ |
| Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером …, e-mail: … |
| Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица ООО «Кадастровый инженер» |
| Подпись | Дата «_____»_____________ ______г |
| Место для оттиска печати кадастрового инженера |

| Лист № 2 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Содержание |
| № п/п | Разделы межевого плана | Номера листов |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Титульный лист | 1 |
| 2. | Содержание | 2 |
| 3. | Исходные данные | 3 |
| 4. | Сведения о выполненных измерениях и расчетах | 4 |
| 5. | Сведения об уточняемых земельных участках и их частях | 5 |
| 6. | Схема геодезических построений | 9 |
| 7. | Схема расположения земельных участков | 11 |
| 8. | Чертеж | 12 |
| 9. | Акт согласования местоположения границ земельного участка | 12, стр.2 |
| 10. | Приложения | 14 |

| Лист № 3 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Исходные данные |
| 1. Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана |
| № п/п | Наименование документа | Реквизиты документа |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Кадастровые выписки о земельном участке | № ______ от ____________ г. |
| 2. | Постановление Главы администрации | № ___________ от ______________ г. |
| 3. | Государственный акт на право пользования | № __________ от ______________ г. |
| 4. | Планшеты ВИСХАГИ М 1:10 000 | № ____________, год выпуска_________г. |
| 2. Сведения о геодезической основе, использованные при подготовке межевого плана Система координат СК-63 |
| № п/п | Название пункта и тип знака геодезической сети | Класс геодезической сети | Координаты, м |
|  |  |  | Х | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пирамида «Усово» | 2 класс | 6139555,07 | 3128756,92 |
| 2 | Пирамида «Ершово» | 2 класс | 6139602,84 | 3128792,63 |
| 3. Сведения о средствах измерений |
| № п/п | Наименование прибора (инструмента, аппаратуры) | Реквизиты сертификата прибора (инструмента, аппаратуры) | Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплект спутниковой геодезической двухчастотной GPS/Глонасс-аппаратуры «Javad Navigation System Inc.» | № в государственном реестре средств измерений ________ от___.___.______г, действительно до ___.___.____г. | Свидетельство о поверке № ___, выдано ___.___.______г., действительно до ___.___.____г. |
| 4. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на исходных или измененных земельных участках |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровые или иные номера объектов недвижимости, расположенных на земельном участке |
| 1 | 2 | 3 |
| — | — | — |
| 5. Сведения о частях исходных, измененных или уточняемых земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Учетные номера частей земельного участка |
| 1 | 2 | 3 |
| — | — | — |

| Лист № 4 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения о выполненных измерениях и расчетах |
| 1. Метод определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Метод определения координат |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50:20:0010203:123 | метод спутниковых геодезических измерений |
| 2. Точность положения характерных точек границ земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (Мt), м |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50:20:0010203:123 | Мt- 0,2 вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office лицензия №__ |
| 3. Точность положения характерных точек границ частей земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Учетный номер или обозначение части | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (Мt), м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| — | — | — | — |
| 4. Точность определения площади земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Площадь (Р), м2 | Формулы, примененные для расчета предельно допустимой погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50:20:0010203:123 | 7251 | ∆Р = 2,5 *0,50*√7251=106 |
| 5. Точность определения площади частей земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Учетные номера частей земельного участка | Площадь (Р), м2 | Формулы, примененные для расчета предельно допустимой погрешности определения площади части земельного участка (∆Р), м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| — | — | — | — | — |

| Лист № 5 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения об уточняемых земельных участках и их частях |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010203:123 |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м | Нормативная точность определения координат характерных точек границ (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н5 | — | — | 6149036.55 | 3119852.85 | 0,50 | — |
| н6 | — | — | 6149034.46 | 3119897.24 | 0,50 | — |
| н7 | — | — | 6149038.56 | 3119931.54 | 0,50 | — |
| н8 | — | — | 6148993.85 | 3119952.04 | 0,50 | — |
| н9 | — | — | 6148958.82 | 3119943.47 | 0,50 | — |
| н10 | — | — | 6148954.72 | 3119853.63 | 0,50 | — |
| н5 | — | — | 6149036.55 | 3119852.85 | 0,50 | — |
| Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010203:123 |
| Обозначение части границы | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границы |
| от т. | до т. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| н5 | н6 | 44,40 | — |
| н6 | н7 | 34,29 | — |
| н7 | н8 | 20,50 | — |
| н8 | н9 | 36,06 | — |
| н9 | н10 | 89,93 | — |
| н10 | 1 | 81,83 | — |
| 3. Сведения о местоположении границы части уточняемого земельного участка с кадастровым номером - |
| Учетный номер или обозначение части - |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Примечание |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| — | — | — | — | — |
| 4. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 50:20:0010203:123_ |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р±∆Р), м2 | 7251±106 |
| 2 | Площадь земельного участка по сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м2 | 7300 |

| Лист № 6 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения об уточняемых земельных участках и их частях |
| 4. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 50:20:0010203:123 |
| 3 | Оценка расхождения Р и Р кад (Р-Ркад), м2 | 49 |
| 4 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | — |
| 5 | Кадастровый или иной номер объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | — |
| 6 | Иные сведения | — |
| 5. Общие сведения о частях уточняемого земельного участка с кадастровым номером - |
| № п/п | Учетный номер или обозначение части | Площадь (Р), м2 | ±∆Р, м2 | Характеристика части |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| — | — | — | — | — |
| 6. Сведения о земельных участках, смежных с уточняемым земельным участком с кадастровым номером 50:20:0010203:123 |
| Обозначение характерной точки или части границы | Кадастровые номера земельных участков, смежных с уточняемым земельным участком | Сведения о правообладателях смежных земельных участков |
| 1 | 2 | 3 |
| н5-н7 | — | Одинцовский муниципальный район |
| н7-н9 | 50:20:0010101:100 | Москворецкое лесничество |
| н9-н5 | — | Одинцовский муниципальный район |

| Лист № 7 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения об уточняемых земельных участках и их частях |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010110:100 |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м | Нормативная точность определения координат характерных точек границ (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 6149053.77 | 3119934.10 | — | — | — | — |
| н7 | — | — | 6149038.56 | 3119931.54 | 0,50 | — |
| н8 | — | — | 6148993.85 | 3119952.04 | 0,50 | — |
| н9 | — | — | 6148958.82 | 3119943.47 | 0,50 | — |
| 3 | 6148952.10 | 3119945.06 | — | — | — | — |
| Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010110:100 |
| Обозначение части границы | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границы |
| от т. | до т. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | н7 | 18,08 | — |
| н7 | н8 | 49,19 | — |
| н8 | н9 | 36,06 | — |
| н9 | 3 | 9,04 | — |
| 3. Сведения о местоположении границы части уточняемого земельного участка с кадастровым номером - |
| Учетный номер или обозначение части - |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Примечание |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| — | — | — | — | — |
| 4. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 50:20:0010110:100_ |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р±∆Р), м2 | 1000±395 |
| 2 | Площадь земельного участка по сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м2 | — |
| 3 | Оценка расхождения Р и Р кад (Р—Ркад), м2 | — |

| Лист № 8 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения об уточняемых земельных участках и их частях |
| 4. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 50:20:0010110:100 |
| 4 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | — |
| 5 | Кадастровый или иной номер объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | — |
| 6 | Иные сведения | — |
| 5. Общие сведения о частях уточняемого земельного участка с кадастровым номером - |
| № п/п | Учетный номер или обозначение части | Площадь (Р), м2 | ±∆Р, м2 | Характеристика части |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| — | — | — | — | — |
| 6. Сведения о земельных участках, смежных с уточняемым земельным участком с кадастровым номером 50:20:0010110:100 |
| Обозначение характерной точки или части границы | Кадастровые номера земельных участков, смежных с уточняемым земельным участком | Сведения о правообладателях смежных земельных участков |
| 1 | 2 | 3 |
| 2-3 | 50:20:0010203:123 | СНТ «Ромашка» |

Лист № 9

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Схема геодезических измерений

Условные обозначения: условные обозначения представлены на листе 10.

Лист № 10

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Схема геодезических измерений

Условные обозначения и знаки для оформления схемы геодезических построений. -GPS-Базовая станция при спутниковых наблюдениях (GPS или ГЛОНАС) -Расстояние от базовой станции до объектов, положение которых определялось приемниками типа GPS или ГЛОНАС, км -Схематичная граница земельного участка (участков), являющегося объектом кадастровых работ -Характерная точка границы (межевой знак) земельного участка (части земельного участка), установленная при проведении кадастровых работ :125 -Кадастровый номер земельного участка, который является объектом кадастровых работ 4125 Усово 2 кл -Номер пункта опорной межевой сети (ОМС) или его название

Лист № 11

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Схема расположения земельных участков

Масштаб 1:10 000 Условные обозначения: -Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении кадастровых работ, отражающиеся в масштабе -Граница кадастрового квартала -Граница кадастрового квартала :050203 -Надпись номера кадастрового квартала :123 -Надписи кадастрового номера земельного участка

Лист № 12

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Чертеж земельных участков и их частей

Масштаб 1: 1000 Условные обозначения: условные обозначения представлены на листе 13.

Оборотная сторона чертежа земельных участков и их частей

Лист № 12, стр. 2.

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый номер или обозначение земельного участка  50:20:0010203:123

Площадь земельного участка    7251 кв.м.

Местоположение границы земельного участка согласовано:

| Обозначение характерной точки или части границы | Кадастровый номер смежного земельного участка | Фамилия и инициалы правообладателя или его представителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность | Реквизиты доверен- ности | Подпись и дата | Способ и дата извещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| н7-н9 | 50:20:0010101:100 | Директор Москворецкого лесничества Приказ о полномочиях №___ от ___ | — |  | — |
| н5-н7 н9-н10 | — | Зам. руководителя администрации Одинцовского муниципального района Приказ о полномочиях № ___ от | — |  | — |

Наличие разногласий при согласовании местоположения границы земельного участка:

| Обозначение характерной точки или части границы | Кадастровый номер смежного земельного участка | Содержание возражений о местоположении границы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Сведения о снятии возражений о местоположении границы земельного участка:

| Обозначение характерной точки или части границы | Кадастровый номер смежного земельного участка | Фамилия и инициалы правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата снятия возражений, подпись | Способ снятий о местоположении границы (изменение местоположения границы, рассмотрение земельного спора в суде, третейском суде) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Кадастровый инженер: ________________________  _____________________________

М.П.       подпись                                    фамилия, инициалы

Лист № 13

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Чертеж земельных участков и их частей

Условные обозначения и знаки для оформления чертежа земельных участков и их частей. -Граница земельного участка, включенная в ГКН декларативно (ориентировочно) и не изменяемая при проведении кадастровых работ -Характерная точка границы земельного участка, включенная в ГКН декларативно (ориентировочно) -Граница земельного участка, установленная (уточненная) при проведении кадастровых работ -Характерная точка границы (межевой знак) земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ 1,2,3...,n -Надписи номеров существующих характерных точек в ГКН н1, н2,… ,нn -Надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки) :125 -Надписи кадастрового номера земельного участка

Приложение к межевому плану

Копия

Приказ

№ _____  		«____» ________ 20___ г.

о наделении полномочиями представлять интересы  … при … Зам. руководителя администрации Одинцовского муниципального района …

Приказ

№ _____  		«____» ________ 20___ г.

о наделении полномочиями представлять интересы  … при … Директор Москворецкого лесничества

…

«Копия верна»

Кадастровый инженер _________________________ (Фамилия, инициалы)

_______________ (подпись) «____» ____________ 20___ г.

оттиск печати кадастрового инженера

# Приложение №5

Пример оформления межевого плана

в результате выполнения кадастровых работ в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей собственности

Межевой план оформлен в результате проведения кадастровых работ по выделу земельного участка в счет земельной доли (доли в праве общей долевой собственности) на учтенный земельный участок, не имеющий описание местоположения границ, соответствующее нормативной точности определения характерных точек границ земельных участков.

Для проведения кадастровых работ получена кадастровая выписка о земельном участке.

Особенностью кадастровых работ является образование участка, отдельные части границ которого совпадают с частями границ земельного участка, из которого осуществляется выдел земельного участка в счет земельной доли.

| Всего листов 17 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН | Заполняется специалистом органа кадастрового учета |
|  | регистрационный №______________________________________ ________________________________________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) «_____»________________ ________г. |
| Титульный лист |  |
| 1. Межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с: |
| образованием земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 50:18:0000000:188, расположенного по адресу: Московская обл., Можайский район, ЗАО «Можайский» |
| 2. Цель кадастровых работ: |
| образование земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей собственности из земель ЗАО «Можайский» для ведения сельскохозяйственного производства |
| 3. Сведения о заказчике кадастровых работ: |
| Иванов Иван Иванович |
| (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица, полное наименование юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, иностранного юридического лица с указанием страны его регистрации (инкорпорации) |
| Подпись ______________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ | Дата «_ХХ_»_ХХХХХ__ _2009_г. |
| Место для оттиска печати заказчика кадастровых работ |
| 4. Сведения о кадастровом инженере: |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) Сидров Петр Петрович инженер-землеустроитель общества с ограниченной ответственностью «Кадастровый инженер» |
| № квалификационного аттестата кадастрового инженера ( ОГРН ХХХХХХХХХХХХХ |
| Контактный телефон (ХХХ)ХХХ-ХХ-ХХ |
| Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером … e-mail …. |
| Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица ООО «Кадастровый инженер» |
| Подпись | Дата «_ХХ_»_ХХХХХ__ _2009_г. |
| Место для оттиска печати кадастрового инженера |

| Лист № 2 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Содержание |
| № п/п | Разделы межевого плана | Номера листов |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Титульный лист | 1 |
| 2. | Содержание | 2 |
| 3. | Исходные данные | 3 |
| 4. | Сведения о выполненных измерениях и расчетах | 4 |
| 5. | Сведения об образуемых земельных участках и их частях | 5 |
| 6. | Сведения об измененных участках и их частях | 7 |
| 7. | Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или измененным земельным участкам. | 8 |
| 8. | Сведения об уточняемых земельных участках и их частях | 9 |
| 9. | Схема геодезических построений | 11 |
| 10. | Схема расположения земельных участков | 12 |
| 11. | Чертеж | 13 |
| 12. | Акт согласования границ земельных участков | 13, стр. 2 |
| 13. | Приложения | 14 |

| Лист № 3 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Исходные данные |
| 1. Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана |
| № п/п | Наименование документа | Реквизиты документа |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Кадастровая выписка о земельном участке | № ________ от ______________ г. |
| 2. | Кадастровый план территории | № ________ от ______________ г. |
| 3. | Правоудостоверяющие документы на долю в праве на земельный участок | № ___________от ______________ |
| 4. | Выписка из протокола общего собрания | № ___________ от ______________ |
| 5. | Проект границ части земельного участка, в пределах которой осуществляется первоочередное выделение долей в праве общей долевой собственности | от ___________ |
| 2. Сведения о геодезической основе, использованные при подготовке межевого плана Система координат СК-63 |
| № п/п | Название пункта и тип знака геодезической сети | Класс геодезической сети | Координаты, м |
|  |  |  | Х | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пирамида «Сокольниково» | 2 класс | 6122189,32 | 2270947,19 |
| 2 | Пирамида «Глядково» | 3 класс | 6162492,33 | 2252829,08 |
| 3. Сведения о средствах измерений |
| № п/п | Наименование прибора (инструмента, аппаратуры) | Реквизиты сертификата прибора (инструмента, аппаратуры) | Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплект спутниковой геодезической двухчастотной GPS/Глонасс-аппаратуры «Javad Navigation System Inc.» | № в государственном реестре средств измерений ________ от___.___.______г, действительно до ___.___.____г. | Свидетельство о поверке № ___, выдано ___.___.______г., действительно до ___.___.____г. |
| 2 | Тахеометр электронный Trimble 3305 DR | № в государственном реестре средств измерений ________ от___.___.______г, действительно до ___.___.____г. | Свидетельство о поверке № ___, выдано ___.___.______г., действительно до ___.___.____г. |
| 4. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на исходных или измененных земельных участках |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровые или иные номера объектов недвижимости, расположенных на земельном участке |
| 1 | 2 | 3 |
| ( | ( | ( |
| 5. Сведения о частях исходных, измененных или уточняемых земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Учетные номера частей земельного участка |
| 1 | 2 | 3 |
| ( | ( | ( |

| Лист № 4 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения о выполненных измерениях и расчетах |
| 1. Метод определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Метод определения координат |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50:18:0000000:188:ЗУ1 | геодезический |
| 2. Точность положения характерных точек границ земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (Мt), м |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50:18:0000000:188:ЗУ1 | Мt = 0.8 вычислено с использованием использованием программного обеспечения ……. лицензия №__ |
| 3. Точность положения характерных точек границ частей земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Учетный номер или обозначение части | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (Мt), м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ( | ( | ( |
| 4. Точность определения площади земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Площадь (Р), м2 | Формулы, примененные для расчета предельно допустимой погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50:18:0000000:188:ЗУ1 | 65900 | ∆Р = 2,5 *2,5*√65900= 1604 |
| 5. Точность определения площади частей земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Учетные номера частей земельного участка | Площадь (Р), м2 | Формулы, примененные для расчета предельно допустимой погрешности определения площади части земельного участка (∆Р), м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ( | ( | ( | ( | ( |

| Лист № 5 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка 50:18:0000000:118:ЗУ1 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Нормативная точность определения координат характерных точек границ (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| н1 | 6149167.86 | 3119892.79 | 2,5 | ( |
| н2 | 6149158.83 | 3120269.59 | 2,5 | ( |
| н3 | 6148996.96 | 3120259.54 | 2,5 | ( |
| н4 | 6148984.30 | 3119856.60 | 2,5 | ( |
| н1 | 6149352.64 | 3119929.23 | 2,5 | ( |
| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка 50:18:0000000:118:ЗУ1 |
| Обозначение части границы | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границы |
| от т. | до т. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| н1 | н2 | 378,28 | ( |
| н2 | н3 | 162,18 | ( |
| н3 | н4 | 403,14 | ( |
| н4 | н1 | 179,59 | ( |
| 3. Сведения о местоположении границ частей образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка ( |
| Учетный номер или обозначение части ( |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Примечание |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ( | ( | ( | ( | ( |
| 4. Общие сведения об образуемых земельных участках |
| Обозначение земельного участка 50:18:0000000:118:ЗУ1 |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка или его местоположение | Московская обл., Можайский район, в райне д. Можайка из земель ЗАО «Можайский» |
| 2 | Категория земель | земли сельскохозяйственного назначения |
| 3 | Вид разрешенного использования | для ведения сельскохозяйственного производства |

| Лист № 6 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |
| 4. Общие сведения об образуемых земельных участках |
| Обозначение земельного участка 50:18:0000000:118:ЗУ1 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р±∆Р), м2 | 65900±1604 |
| 5 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | ( |
| 6 | Кадастровый или иной номер объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | ( |
| 7 | Иные сведения | ( |
| 5. Общие сведения о частях образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка ( |
| № п/п | Учетный номер или обозначение части | Площадь (Р), м2 | ±∆Р, м2 | Характеристика части |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ( | ( | ( | ( | ( |

| Лист № 7 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения об измененных земельных участках и их частях |
| 1.Общие сведения об измененных земельных участках |
| Кадастровый номер земельного участка 50:20:0000000:118 |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного земельного участка, представляющего собой единое землепользование | 50:20:0010110:500:ЗУ1 |
| 2 | Кадастровый или иной номер объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | ( |
| 3 | Иные сведения | ( |
| 2. Общие сведения о частях измененных земельных участков |
| Кадастровый номер земельного участка ( |
| № п/п | Учетный номер или обозначение части | Площадь (Р), м2 | ±ΔР, м2 | Характеристика части |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ( | ( | ( | ( | ( |
| 3.Сведения о местоположении границ частей измененных земельных участков |
| Кадастровый номер земельного участка ( |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (Мt), м | Примечание |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ( | ( | ( | ( | ( |

| Лис № 8 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или измененными земельными участками |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ | Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50:20:0010110:500:ЗУ1 | земли общего пользования |
| 2 | 50:20:0010110:500 | земли общего пользования |

| Лист № 9 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения об уточняемых земельных участках и их частях |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:18:0000000:118:ЗУ1 |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м | Нормативная точность определения координат характерных точек границ (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н1 | — | — | 6149160.50 | 3119891.34 | 2,5 | — |
| н3 | — | — | 6148996.96 | 3120259.54 | 2,5 | — |
| н4 | — | — | 6148984.30 | 3119856.60 | 2,5 | — |
| Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:18:0000000:118:ЗУ1 |
| Обозначение части границы | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границы |
| от т. | до т. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| н3 | н4 | 403,14 | — |
| н4 | н1 | 179,59 | — |
| 3. Сведения о местоположении границы части уточняемого земельного участка с кадастровым номером - |
| Учетный номер или обозначение части - |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Примечание |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| — | — | — | — | — |
| 4. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 50:18:0000000:118:ЗУ1 |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р±∆Р), м2 | 65900±1604 |
| 2 | Площадь земельного участка по сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м2 | — |
| 3 | Оценка расхождения Р и Р кад (Р—Ркад), м2 | — |
| 4 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | — |
| 5 | Кадастровый или иной номер объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | — |
| 6 | Иные сведения | — |

| Лист № 10 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения об уточняемых земельных участках и их частях |
| 5. Общие сведения о частях уточняемого земельного участка с кадастровым номером - |
| № п/п | Учетный номер или обозначение части | Площадь (Р), м2 | ±∆Р, м2 | Характеристика части |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| — | — | — | — | — |
| 6. Сведения о земельных участках, смежных с уточняемым земельным участком с кадастровым номером 50:18:0000000:118:ЗУ1 |
| Обозначение характерной точки или части границы | Кадастровые номера земельных участков, смежных с уточняемым земельным участком | Сведения о правообладателях смежных земельных участков |
| 1 | 2 | 3 |
| н3-н4 | — | Верейский лесхоз |
| н4-н1 | — | Можайский муниципальный район |

Лист № 11

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Схема геодезических построений

Условные обозначения: -Пункты съемочного обоснования, созданные при проведении кадастровых работ -Направление положения поворотной точки земельного участка, являющегося объектом кадастровых работ -GPS-Базовая станция при спутниковых наблюдениях (GPS или ГЛОНАС) -Расстояние от базовой станции до объектов, положение которых определялось приемниками типа GPS или ГЛОНАС -Схематичная граница земельного участка (участков), являющегося объектом кадастровых работ :ЗУ1 -Кадастровый номер земельного участка, который является объектом кадастровых работ 4125 Глядкдво 3кл -Номер пункта опорной межевой сети (ОМС) или его название

Лист № 12

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Схема расположения земельных участков

Условные обозначения: -Граница кадастрового квартала :050203 -Надпись номера кадастрового квартала -Внемасштабный площадной земельный участок, установленный при проведении кадастровых работ ЗУ1,ЗУ2,.., ЗУn -Надписи вновь образованного земельного участка - дорога

Лист № 13

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Чертеж земельных участков и их частей

Масштаб 1: 10000 Условные обозначения: -Граница земельного участка, установленная (уточненная) при проведении кадастровых работ н1, н2,… ,нn -Надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки) ЗУ1,ЗУ2,.., ЗУ n -Надписи вновь образованного земельного участка -Характерная точка границы (межевой знак) земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ

Оборотная сторона чертежа земельных участков

Лист № 13, стр. 2

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый номер или обозначение земельного участка 50:18:0000000:118:ЗУ1

Площадь земельного участка 65900 кв.м.

Местоположение границы земельного участка согласовано:

| Обозначение характерной точки или части границы | Кадастровый номер смежного земельного участка | Фамилия и инициалы правообладателя или его представителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность | Реквизиты доверенности | Подпись и дата | Способ и дата извещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| н3 | н4 | Директор Верейского лесхоза _______________ | Приказ о полномочиях № от … | … | ( |
| н4 | н1 | Зам. Главы администрации Можайского муниципального района _____________ | Приказ о полномочиях № от … | … | ( |

Наличие разногласий при согласовании местоположения границы земельного участка:

| Обозначение характерной точки или части границы | Кадастровый номер смежного земельного участка | Содержание возражений о местоположении границы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ( | ( | ( |

Сведения о снятии возражений о местоположении границы земельного участка:

| Обозначение характерной точки или части границы | Кадастровый номер смежного земельного участка | Фамилия и инициалы правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата снятия возражений, подпись | Способ снятий о местоположении границы (изменение местоположения границы, рассмотрение земельного спора в суде, третейском суде) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ( | ( | ( | ( |

Кадастровый инженер: _____________________  _____________________________

М.П.       подпись                                    фамилия, инициалы

Приложение к межевому плану

Копия

Приказ

№ _____  		«____» ________ 20___ г.

о наделении полномочиями представлять интересы  … при … Зам. руководителя администрации Можайского муниципального района …

…

Приказ

№ _____  		«____» ________ 20___ г.

о наделении полномочиями представлять интересы … при … Директор Верейского лесхоза

…

«Копия верна»

Кадастровый инженер _________________________ (Фамилия, инициалы)

_______________ (подпись) «____» ____________ 20___ г.

оттиск печати кадастрового инженера

# Приложение №6

Пример оформления межевого плана

в результате выполнения кадастровых работ в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

Межевой план оформлен в результате проведения кадастровых работ по образованию земельного участка для строительства автосервиса из земель, находящихся муниципальной собственности.

Для проведения кадастровых работ получен кадастровый план территории кадастрового квартала и кадастровые выписки на смежные земельные участки.

Особенностью кадастровых работ является выполнение работ картометрическим методом.

| Всего листов 15 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН | Заполняется специалистом органа кадастрового учета |
|  | регистрационный №______________________________________ ________________________________________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) «_____»________________ ________г. |
| Титульный лист |  |
| 1. Межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с: |
| образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного: Московская область, г. Одинцово, Южная промзона. |
| 2. Цель кадастровых работ: |
| ( |
| 3. Сведения о заказчике кадастровых работ: |
| Иванов Иван Иванович |
| (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица, полное наименование юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, иностранного юридического лица с указанием страны его регистрации (инкорпорации) |
| Подпись ______________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ | Дата «_ХХ_»_ХХХХХ__ _2009_г. |
| Место для оттиска печати заказчика кадастровых работ |
| 4. Сведения о кадастровом инженере: |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) Сидров Петр Петрович инженер-землеустроитель общества с ограниченной ответственностью «Кадастровый инженер» |
| № квалификационного аттестата кадастрового инженера ( ОГРН ХХХХХХХХХХХХХ |
| Контактный телефон Х(ХХХ)ХХХ-ХХ-ХХ |
| Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером ….e-mail …. |
| Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица ООО «Кадастровый инженер» |
| Подпись | Дата «_ХХ_»_ХХХХХ__ _2009_г. |
| Место для оттиска печати кадастрового инженера |

| Лист № 2 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Содержание |
| № п/п | Разделы межевого плана | Номера листов |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Титульный лист | 1 |
| 2. | Содержание | 2 |
| 3. | Исходные данные | 3 |
| 4. | Сведения о выполненных измерениях и расчетах | 4 |
| 5. | Сведения об образуемых земельных участках и их частях | 5 |
| 6. | Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или измененным земельным участкам. | 7 |
| 7. | Схема расположения земельных участков | 8 |
| 8. | Чертеж | 9 |
| 9. | Приложение | 10 |

| Лист № 3 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Исходные данные |
| 1. Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана |
| № п/п | Наименование документа | Реквизиты документа |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Кадастровый план территории | № ________ от ______________ г. |
| 2. | Кадастровая выписка | № ________ от ______________ г. |
| 3. | Ортофотоплан М 1:1000 | № 3236 от ________ обновление _____г. |
| 4. | Правила землепользования и застройки (Нормативно-правовые актов, устанавливающие предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков) | от __________ № ____________ |
| 2. Сведения о геодезической основе, использованные при подготовке межевого плана Система координат СК-63 |
| № п/п | Название пункта и тип знака геодезической сети | Класс геодезической сети | Координаты, м |
|  |  |  | Х | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| — | — | — | — | — |
| 3. Сведения о средствах измерений |
| № п/п | Наименование прибора (инструмента, аппаратуры) | Реквизиты сертификата прибора (инструмента, аппаратуры) | Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| — | — | — | — |
| 4. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на исходных или измененных земельных участках |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровые или иные номера объектов недвижимости, расположенных на земельном участке |
| 1 | 2 | 3 |
| ( | ( | ( |
| 5. Сведения о частях исходных, измененных или уточняемых земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Учетные номера частей земельного участка |
| 1 | 2 | 3 |
| ( | ( | ( |

| Лист № 4 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения о выполненных измерениях и расчетах |
| 1. Метод определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Метод определения координат |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | :ЗУ1 | Картометрический метод |
| 2. Точность положения характерных точек границ земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (Мt), м |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | :ЗУ1 | Мt - 0,30 вычислена, исходя из картометрического метода определения координат картографической основы масштаба 1 : 1000 |
| 3. Точность положения характерных точек границ частей земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Учетный номер или обозначение части | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (Мt), м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| — | — | — | — |
| 4. Точность определения площади земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Площадь (Р), м2 | Формулы, примененные для расчета предельно допустимой погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | :ЗУ1 | 5916 | ∆Р = 2,5 *1,0*√5916=192 |
| 5. Точность определения площади частей земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Учетные номера частей земельного участка | Площадь (Р), м2 | Формулы, примененные для расчета предельно допустимой погрешности определения площади части земельного участка (∆Р), м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| — | — | — | — | — |

Лист № 5

| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| --- |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка :ЗУ1 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Нормативная точность определения координат характерных точек границ (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 42 | 6158875.79 | 3173560.66 | — | — |
| 41 | 6158909.61 | 3173635.71 | — | — |
| н4 | 6158910.13 | 3173636.91 | 1,0 | — |
| н5 | 6158879.53 | 3173694.51 | 1,0 | — |
| н6 | 6158848.69 | 3173694.21 | 1,0 | — |
| н1 | 6158849.59 | 3173564.59 | 1,0 | — |
| 42 | 6158875.79 | 3173560.66 | — | — |
| Сведения о частях границ образуемых земельных участков |
| Обозначение части границы | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границы |
| от т. | до т. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 42 | 41 | 82,06 | — |
| 41 | н4 | 1,56 | — |
| н4 | н5 | 64,97 | — |
| н5 | н6 | 30,59 | — |
| н6 | н1 | 129,61 | — |
| н1 | 42 | 26,49 | — |
| 3. Сведения о местоположении границ частей образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка - |
| Учетный номер или обозначение части - |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Примечание |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| — | — | — | — | — |
| 4. Общие сведения об образуемых земельных участках |
| Обозначение земельного участка :ЗУ1 |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка или его местоположение | Московская обл., г. Одинцово, Южная промзона. |
| 2 | Категория земель | земли населенных пунктов |
| 3 | Вид разрешенного использования | для строительства автосервиса |

| Лист № 6 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |
| 4. Общие сведения об образуемых земельных участках |
| Обозначение земельного участка :ЗУ1 |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р±∆Р), м2 | 5916±192 |
| 5 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | — |
| 6 | Кадастровый или иной номер объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | — |
| 7 | Иные сведения | — |
| 5. Общие сведения о частях образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка - |
| № п/п | Учетный номер или обозначение части | Площадь (Р), м2 | ±∆Р, м2 | Характеристика части |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| — | — | — | — | — |

| Лист № 7 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или измененными земельными участками |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ | Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | :ЗУ1 | земли общего пользования |

Лист № 8

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Схема расположения земельных участков

Масштаб 1:1000 Условные обозначения: -Границы земельных участков, установленные в соответствии федеральным законодательством, включенные в ГКН, отражающиеся в масштабе -Внемасштабные земельные участки под линейным объектом (линии электропередачи, связи, подземные трубопроводы), включенные в ГКН ориентировочно -Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении кадастровых работ, отражающиеся в масштабе :125 -Надписи кадастрового номера земельного участка ЗУ1,ЗУ2,.., ЗУn -Надписи вновь образованного земельного участка :050203 -Надпись номера кадастрового квартала Одинцово -Название субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта (при отсутствии на картографической основе)

Лист № 9

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Чертеж земельных участков и их частей

Масштаб 1: 1000 Условные обозначения: -Граница земельного участка, установленная в соответствии федеральным законодательством, включенная в ГКН и не изменяемая при проведении кадастровых работ -Характерная точка границы земельного участка, установленная в соответствии федеральным законодательством и включенная в ГКН -Граница земельного участка, установленная (уточненная) при проведении кадастровых работ -Характерная точка границы (межевой знак) земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ 1,2,3...,n -Надписи номеров существующих характерных точек в ГКН н1, н2,… ,нn -Надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки) :125 -Надписи кадастрового номера земельного участка ЗУ1,ЗУ2,.., ЗУ n -Надписи вновь образованного земельного участка

Приложение к межевому плану

Копия

Схема расположения земельных участков

на кадастровом плане территории кадастрового квартала …

«____» ________ 20___ г.

«Копия верна»

Кадастровый инженер _________________________ (Фамилия, инициалы)

_______________ (подпись) «____» ____________ 20___ г.

оттиск печати кадастрового инженера

# Приложение № 7.

Пример оформления межевого плана

в результате выполнения кадастровых работ в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Межевой план оформлен в результате проведения кадастровых работ по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Для проведения кадастровых работ получен кадастровый план территории кадастрового квартала.

Особенностью кадастровых работ является образование земельного участка и части земельного участка из земель муниципальной собственности.

| Всего листов 12 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН | Заполняется специалистом органа кадастрового учета |
|  | регистрационный №______________________________________ ________________________________________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) «_____»________________ ________г. |
| Титульный лист |  |
| 1. Межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с: |
| образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Бушарино. |
| 2. Цель кадастровых работ: |
| - |
| 3. Сведения о заказчике кадастровых работ: |
| Иванов Иван Иванович |
| (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица, полное наименование юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, иностранного юридического лица с указанием страны его регистрации (инкорпорации) |
| Подпись ______________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ | Дата «ХХ»_____ХХХХХХ__ ХХХХ г. |
| Место для оттиска печати заказчика кадастровых работ |
| 4. Сведения о кадастровом инженере: |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) Сидров Петр Петрович инженер-землеустроитель общества с ограниченной ответственностью «Кадастровый инженер» |
| № квалификационного аттестата кадастрового инженера ОГРН |
| Контактный телефон Х(ХХХ)ХХХ-ХХ-ХХ |
| Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером ….. |
| Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица ООО «Кадастровый инженер» |
| Подпись | Дата «ХХ»_____ХХХХХ__ _ХХХХ г |
| Место для оттиска печати кадастрового инженера |

| Лист № 2 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Содержание |
| № п/п | Разделы межевого плана | Номера листов |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Титульный лист | 1 |
| 2. | Содержание | 2 |
| 3. | Исходные данные | 3 |
| 4. | Сведения о выполненных измерениях и расчетах | 4 |
| 5. | Сведения об образуемых земельных участках и их частях | 5 |
| 6. | Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или измененным земельным участкам. | 7 |
| 7. | Схема геодезических построений | 8 |
| 8. | Схема расположения земельных участков | 9 |
| 9. | Чертеж земельных участков и их частей | 11 |
| 10. | Приложение | 12 |

| Лист № 3 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Исходные данные |
| 1. Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана |
| № п/п | Наименование документа | Реквизиты документа |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Кадастровый план территории | № ________ от ______________ г. |
| 2. | Решение совета депутатов Одинцовского района «Об утверждении порядка предоставления земельных участков в Одинцовском районе Московской области» | №11/24 от 31.10.2003 г. |
| 3. | Планшет ВИСХАГИ М1:10 000 | № 3786 обновление 2002 г. |
| 2. Сведения о геодезической основе, использованные при подготовке межевого плана Система координат СК-63 |
| № п/п | Название пункта и тип знака геодезической сети | Класс геодезической сети | Координаты, м |
|  |  |  | Х | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пирамида «Усово» | 2 класс | 6139555,07 | 3128756,92 |
| 2 | Пирамида «Ершово» | 2 класс | 6139602,84 | 3128792,63 |
| 3. Сведения о средствах измерений |
| № п/п | Наименование прибора (инструмента, аппаратуры) | Реквизиты сертификата прибора (инструмента, аппаратуры) | Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплект спутниковой геодезической двухчастотной GPS/Глонасс-аппаратуры «Javad Navigation System Inc.» | № в государственном реестре средств измерений ________ от___.___.______г, действительно до ___.___.____г. | Свидетельство о поверке № ___, выдано ___.___.______г., действительно до ___.___.____г. |
| 4. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на исходных или измененных земельных участках |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровые или иные номера объектов недвижимости, расположенных на земельном участке |
| 1 | 2 | 3 |
| — | — | — |
| 5. Сведения о частях исходных, измененных или уточняемых земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Учетные номера частей земельного участка |
| 1 | 2 | 3 |
| — | — | — |

| Лист № 4 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения о выполненных измерениях и расчетах |
| 1. Метод определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Метод определения координат |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | :ЗУ1 | метод спутниковых геодезических измерений |
| 2. | :ЗУ1/чзу1 | картометрический метод |
| 2. Точность положения характерных точек границ земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (Мt), м |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | :ЗУ1 | Мt - 0,08 вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office лицензия №ХХ |
| 3. Точность положения характерных точек границ частей земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Учетный номер или обозначение части | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (Мt), м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | :ЗУ1 | :ЗУ1/чзу1 | Мt - 0,30 вычислена, исходя из картометрического метода определения координат картографической основы масштаба 1 : 1000 |
| 4. Точность определения площади земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Площадь (Р), м2 | Формулы, примененные для расчета предельно допустимой погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | :ЗУ1 | 857 | ∆Р = 2,5 *0,5*√857 = 36 |
| 5. Точность определения площади частей земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Учетные номера частей земельного участка | Площадь (Р), м2 | Формулы, примененные для расчета предельно допустимой погрешности определения площади части земельного участка (∆Р), м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | :ЗУ1 | :ЗУ1/чзу1 | 148 | ∆Р = 2,5 *0,5*√148=15 |

| Лист № 5 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка :ЗУ1 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Нормативная точность определения координат характерных точек границ (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| н1 | 6149027.84 | 3119871.71 | 0,50 | — |
| н2 | 6149028.05 | 3119916.06 | 0,50 | — |
| н3 | 6149008.43 | 3119913.36 | 0,50 | — |
| н4 | 6149008.86 | 3119868.90 | 0,50 | — |
| н1 | 6149027.84 | 3119871.71 | 0,50 | — |
| Сведения о частях границ образуемых земельных участков |
| Обозначение части границы | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границы |
| от т. | до т. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| н1 | н2 | 44,34 | — |
| н2 | н3 | 19,80 | — |
| н3 | н4 | 44,46 | — |
| н4 | н1 | 19,18 | — |
| 3. Сведения о местоположении границ частей образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка :ЗУ1 |
| Учетный номер или обозначение части :ЗУ1/чзу1 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Примечание |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н5 | 6149023.61 | 3119885.88 | 0,50 | — |
| н6 | 6149023.61 | 3119902.18 | 0,50 | — |
| н7 | 6149014.53 | 3119902.18 | 0,50 | — |
| н8 | 6149014.54 | 3119885.88 | 0,50 | — |
| н5 | 6149023.61 | 3119885.88 | 0,50 | — |
| 4. Общие сведения об образуемых земельных участках |
| Обозначение земельного участка :ЗУ1 |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка или его местоположение | Московская обл., Одинцовский район, в районе д. Бушарино. |
| 2 | Категория земель | земли населенных пунктов |
| 3 | Вид разрешенного использования | — |

| Лист № 6 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |
| 4. Общие сведения об образуемых земельных участках |
| Обозначение земельного участка :ЗУ1 |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р±∆Р), м2 | 857±36 |
| 5 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | 800 2500 |
| 6 | Кадастровый или иной номер объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | — |
| 7 | Иные сведения | — |
| 5. Общие сведения о частях образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка :ЗУ1 |
| № п/п | Учетный номер или обозначение части | Площадь (Р), м2 | ±∆Р, м2 | Характеристика части |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | :ЗУ1/чзу1 | 148 | 15 | — |

| Лист № 7 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или измененными земельными участками |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ | Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | :ЗУ1 | земли общего пользования |

Лист № 8

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Схема геодезических построений

Условные обозначения: -GPS-Базовая станция при спутниковых наблюдениях (GPS или ГЛОНАС) -Расстояние от базовой станции до объектов, положение которых определялось приемниками типа GPS или ГЛОНАС -Схематичная граница земельного участка (части земельного участка), являющегося объектом кадастровых работ :ЗУ1 -Кадастровый номер земельного участка (части земельного участка), который является объектом кадастровых работ 4125 Усово 2 кл -Номер пункта опорной межевой сети (ОМС) или его название Характерная точка границы (межевой знак) земельного участка (части земельного участка), установленная при проведении кадастровых работ

Лист № 9

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Схема расположения земельных участков

Масштаб 1:1000 Условные обозначения представлены на листе 10.

Лист № 10

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Схема расположения земельных участков

-Границы земельных участков, установленные в соответствии федеральным законодательством, включенные в ГКН, отражающиеся в масштабе -Внемасштабный площадной земельный участок, включенный в ГКН в соответствии с федеральным законодательством -Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении кадастровых работ, отражающиеся в масштабе -Внемасштабный площадной земельный участок, установленный при проведении кадастровых работ -Граница части земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ :125 -Надписи кадастрового номера земельного участка ЗУ1,ЗУ2,.., ЗУn -Надписи вновь образованного земельного участка :125/чзу1 -Надписи кадастрового номера вновь образованной части земельного участка :050203 -Надпись номера кадастрового квартала -Граница населенного пункта

Лист № 11

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Чертеж земельных участков и их частей

Масштаб 1: 1000 Условные обозначения: -Граница земельного участка, установленная (уточненная) при проведении кадастровых работ -Граница части земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ -Характерная точка границы (межевой знак) земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ н1, н2,… ,нn -Надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки) ЗУ1,..., ЗУ n -Надписи вновь образованного земельного участка :ЗУ1 /чзу1 -Надписи кадастрового номера вновь образованной части земельного участка

Приложение к межевому плану

Копия

Кадастровый план территории …

«____» ________ 20___ г.

…

…

«Копия верна»

Кадастровый инженер _________________________ (Фамилия, инициалы)

_______________ (подпись) «____» ____________ 20___ г.

оттиск печати кадастрового инженера

# Приложение № 8.

Пример оформления межевого плана

в результате выполнения кадастровых работ в связи с образованием земельных участков путем перераспределения земельных участков.

Межевой план оформлен в результате проведения кадастровых работ по образованию двух земельных участков путем перераспределения четырех земельных участков.

Для проведения кадастровых работ получены кадастровые выписки на исходные земельные участки.

Особенностью кадастровых работ является составление протокола перераспределения земельных участков.

| Всего листов 14 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН | Заполняется специалистом органа кадастрового учета |
|  | регистрационный №______________________________________ ________________________________________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) «_____»________________ ________г. |
| Титульный лист |  |
| 1. Межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с: |
| проведением кадастровых работ по образованию двух земельных участков путем перераспределения земельных участков с К№ 50:18:0010203:123, К№ 50:18:0010203:124, К№ 50:18:0010203:125, К№ 50:18:0010203:126. |
| 2. Цель кадастровых работ: |
| - |
| 3. Сведения о заказчике кадастровых работ: |
| Иванов Иван Иванович |
| (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица, полное наименование юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, иностранного юридического лица с указанием страны его регистрации (инкорпорации) |
| Подпись ______________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ | Дата «ХХ»____ХХХХХ__ ХХХХ_г. |
| Место для оттиска печати заказчика кадастровых работ |
| 4. Сведения о кадастровом инженере: |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) Сидоров С.С. |
| № квалификационного аттестата кадастрового инженера 103770605194 |
| Контактный телефон 8(495)111-11-11 |
| Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером 117218, г. Москва, ул. …, e-mail: … |
| Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица — |
| Подпись | Дата «ХХ»___ХХХХХ__ ХХХХ_г |
| Место для оттиска печати кадастрового инженера |

| Лист № 2 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Содержание |
| № п/п | Разделы межевого плана | Номера листов |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Титульный лист | 1 |
| 2. | Содержание | 2 |
| 3. | Исходные данные | 3 |
| 4. | Сведения о выполненных измерениях и расчетах | 4 |
| 5. | Сведения об образуемых земельных участках и их частях | 5 |
| 6. | Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или измененным земельным участкам. | 9 |
| 7. | Схема расположения земельных участков | 10 |
| 8. | Чертеж | 11 |
| 9. | Приложения | 13 |

| Лист № 3 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Исходные данные |
| 1. Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана |
| № п/п | Наименование документа | Реквизиты документа |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Кадастровая выписка о земельном участке | № __________ от ______________ г. |
| 2. | Кадастровая выписка о земельном участке | № __________ от ______________ г. |
| 3. | Кадастровая выписка о земельном участке | № __________ от ______________ г. |
| 4. | Кадастровая выписка о земельном участке | № __________ от ______________ г. |
| 5. | Правоудостоверяющие документы на исходные земельные участки | Регистрационная запись № ___________ от ______________ |
| 2. Сведения о геодезической основе, использованные при подготовке межевого плана Система координат СК-63 |
| № п/п | Название пункта и тип знака геодезической сети | Класс геодезической сети | Координаты, м |
|  |  |  | Х | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| — | — | — | — | — |
| 3. Сведения о средствах измерений |
| № п/п | Наименование прибора (инструмента, аппаратуры) | Реквизиты сертификата прибора (инструмента, аппаратуры) | Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| — | — | — | — |
| 4. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на исходных или измененных земельных участках |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровые или иные номера объектов недвижимости, расположенных на земельном участке |
| 1 | 2 | 3 |
| — | — | — |
| 5. Сведения о частях исходных, измененных или уточняемых земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Учетные номера частей земельного участка |
| 1 | 2 | 3 |
| — | — | — |

| Лист № 4 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения о выполненных измерениях и расчетах |
| 1. Метод определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Метод определения координат |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | :ЗУ1 | картометрический |
| 2 | :ЗУ2 | картометрический |
| 2. Точность положения характерных точек границ земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (Мt), м |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | :ЗУ1 | Мt - 0,4 вычислена, исходя из картометрического метода определения координат картографической основы масштаба 1 : 1 000 |
| 2 | :ЗУ2 | Мt - 0,4 вычислена, исходя из картометрического метода определения координат картографической основы масштаба 1 : 1 000 |
| 3. Точность положения характерных точек границ частей земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Учетный номер или обозначение части | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (Мt), м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| — | — | — | — |
| 4. Точность определения площади земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Площадь (Р), м2 | Формулы, примененные для расчета предельно допустимой погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | :ЗУ1 | 1241 | ∆Р=2,5*0,5*√1241=44 |
| 2 | :ЗУ2 | 1103 | ∆Р=2,5*0,5*√1103=41 |
| 5. Точность определения площади частей земельных участков |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Учетные номера частей земельного участка | Площадь (Р), м2 | Формулы, примененные для расчета предельно допустимой погрешности определения площади части земельного участка (∆Р), м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| — | — | — | — | — |

| Лист № 5 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка :ЗУ1 |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Нормативная точность определения координат характерных точек границ (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 1 | 1432.45 | 1757.23 | 0,50 | метал. столб забора d-0,2 м, h-2,0 м |
| н10 | 1432.45 | 1773.89 | 0,50 | метал. столб забора d-0,2 м, h-2,0 м |
| н11 | 1400.91 | 1774.27 | 0,50 | метал. столб забора d-0,2 м, h-2,0 м |
| 8 | 1400.91 | 1756.33 | 0,50 | метал. столб забора d-0,2 м, h-2,0 м |
| 1 | 1432.45 | 1757.23 | 0,50 | метал. столб забора d-0,2 м, h-2,0 м |
| Сведения о частях границ образуемых земельных участков |
| Обозначение части границы | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границы |
| от т. | до т. |  |  |
| 1 | н10 | 22,64 | — |
| н10 | н11 | 50,60 | — |
| н11 | 8 | 26,36 | — |
| 8 | 1 | 50,86 | — |
| 3. Сведения о местоположении границ частей образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка - |
| Учетный номер или обозначение части - |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Примечание |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| — | — | — | — | — |
| 4. Общие сведения об образуемых земельных участках |
| Обозначение земельного участка :ЗУ1 |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка или его местоположение | Московская область, Можайский район, д. Клементьево |
| 2 | Категория земель | земли населенных пунктов |
| 3 | Вид разрешенного использования | для ведения личного подсобного хозяйства |

| Лист № 6 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |
| 4. Общие сведения об образуемых земельных участках |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р±∆Р), м2 | 1241±44 |
| 5 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | 400 3000 |
| 6 | Кадастровый или иной номер объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | — |
| 7 | Иные сведения | — |
| 5. Общие сведения о частях образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка - |
| № п/п | Учетный номер или обозначение части | Площадь (Р), м2 | ±∆Р, м2 | Характеристика части |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| — | — | — | — | — |

| Лист № 7 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка :ЗУ2 |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | Нормативная точность определения координат характерных точек границ (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| н10 | 1432.45 | 1773.89 | 0,50 | метал. столб забора d-0,2 м, h-2,0 м |
| 4 | 1432.45 | 1790.00 | 0,50 | метал. столб забора d-0,2 м, h-2,0 м |
| 6 | 1400.91 | 1790,00 | 0,50 | метал. столб забора d-0,2 м, h-2,0 м |
| н11 | 1400.91 | 1774.27 | 0,50 | метал. столб забора d-0,2 м, h-2,0 м |
| н10 | 1432.45 | 1773.89 | 0,50 | метал. столб забора d-0,2 м, h-2,0 м |
| Сведения о частях границ образуемых земельных участков |
| Обозначение части границы | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границы |
| от т. | до т. |  |  |
| н10 | 4 | 22,03 | — |
| 4 | 6 | 50,35 | — |
| 6 | н11 | 21,71 | — |
| н11 | н10 | 50,60 | — |
| 3. Сведения о местоположении границ частей образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка - |
| Учетный номер или обозначение части - |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Примечание |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| — | — | — | — | — |
| 4. Общие сведения об образуемых земельных участках |
| Обозначение земельного участка :ЗУ2 |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес земельного участка или его местоположение | Московская область, Можайский район, д. Клементьево |
| 2 | Категория земель | земли населенных пунктов |
| 3 | Вид разрешенного использования | для ведения личного подсобного хозяйства |

| Лист № 8 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения об образуемых земельных участках и их частях |
| 4. Общие сведения об образуемых земельных участках |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р±∆Р), м2 | 1103±41 |
| 5 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 | 400 3000 |
| 6 | Кадастровый или иной номер объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | — |
| 7 | Иные сведения | — |
| 5. Общие сведения о частях образуемых земельных участков |
| Обозначение земельного участка - |
| № п/п | Учетный номер или обозначение части | Площадь (Р), м2 | ±∆Р, м2 | Характеристика части |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| — | — | — | — | — |

| Лист № 9 |
| --- |
| МЕЖЕВОЙ ПЛАН |
| Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или измененными земельными участками |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ | Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | :ЗУ1 | земли общего пользования |
| 2 | :ЗУ2 | земли общего пользования |

Лист № 10

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Схема расположения земельных участков

Масштаб 1:500 Условные обозначения: -Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении кадастровых работ, отражающиеся в масштабе :125 -Надписи кадастрового номера земельного участка, которые ликвидируются на основе результатов кадастровых работ ЗУ1,ЗУ2 -Надписи вновь образованного земельного участка :050203 -Надпись номера кадастрового квартала -Границы земельных участков, установленные в соответствии федеральным законодательством, включенные в ГКН, отражающиеся в масштабе

Лист № 11

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Чертеж земельных участков и их частей

Масштаб 1:500 Условные обозначения представлены на листе 12.

Лист № 12

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

Чертеж земельных участков и их частей

Условные обозначения и знаки для оформления чертежа земельных участков и их частей. -Граница земельного участка, установленная в соответствии федеральным законодательством, включенная в ГКН и не изменяемая при проведении кадастровых работ -Характерная точка границы земельного участка, установленная в соответствии федеральным законодательством и включенная в ГКН -Граница земельного участка, установленная (уточненная) при проведении кадастровых работ -Характерная точка границы (межевой знак) земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ 1,2,3...,n -Надписи номеров существующих характерных точек в ГКН 1, 2,...,n -Надписи номеров существующих характерных точек в ГКН, которые ликвидируются на основе результатов кадастровых работ н1, н2,… ,нn -Надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки) :125 -Надписи кадастрового номера земельного участка :125:п1 - Надписи частей исходных земельных участков, включенных в состав образуемых земельных участков при перераспределении. ЗУ1,ЗУ2,.., ЗУ n -Надписи вновь образованного земельного участка

Приложение к межевому плану

Копия

Кадастровые выписки на земельные участки

От  «____» ________ 20___ г. 	№…

«Копия верна»

Кадастровый инженер _________________________ (Фамилия, инициалы)

_______________ (подпись) «____» ____________ 20___ г.

оттиск печати кадастрового инженера

Протокол образования земельных участков.

В результате перераспределения земельных участков:

- К№ 50:18:0010203:123 площадью 183 кв.м., находящегося в собственности гр. Иванова И.И., расположенного на землях населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства;

- К№ 50:18:0010203:124 площадью 656 кв.м., находящегося в собственности гр. Петрова И.И., расположенного на землях населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства;

- К№ 50:18:0010203:125 площадью 993 кв.м., находящегося в собственности гр. Иванова И.И., расположенного на землях населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства;

- К№ 50:18:0010203:126, площадью 513 кв.м., находящегося в собственности гр. Петрова И.И., расположенного на землях населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства;

образовались два земельных участка :ЗУ1 и :ЗУ2, расположенные на землях населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, находящиеся в собственности гр. Иванова И.И. и Петрова И.И., соответственно.

Исходный земельный участок К№ 50:18:0010203:123 при перераспределении не изменялся.

Исходный земельный участок К№ 50:18:0010203:124 – был разделен на две части:

-:124:п1 площадью  581 кв.м.;

- :124:п2 площадью  75 кв.м.

Исходный земельный участок К№ 50:18:0010203:125 – был разделен на две части:

- :125:п1 площадью  454 кв.м.

- :125:п2 площадью  538 кв.м.

Исходный земельный участок К№ 50:18:0010203:126 – был разделен на две части:

- :126:п1 площадью  23 кв.м.

- :126:п2 площадью  490 кв.м.

Земельные участки :ЗУ1 и :ЗУ2 образовались в результате объединения частей исходных земельных участков:

:ЗУ1 = :123+:124:п1+:125:п1+:126:п1

(:ЗУ1 = 183 кв.м.+581 кв.м.+ 454 кв.м.+ 23 кв.м.=1241 кв.м.)

и :ЗУ2 = 124:п2+:125:п2+:126:п2 (:ЗУ2 = 75 кв.м.+ 538 кв.м.+ 490 кв.м.=1103 кв.м.).

«Копия верна»

Кадастровый инженер _________________________ (Фамилия, инициалы)

_______________ (подпись) «____» ____________ 20___ г.

оттиск печати кадастрового инженера